СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

« 18 » марта 2013 г.                                             				           № 265

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения на период с 2013-2030 года

Заслушав информацию представителя разработчика программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения на период с 2013-2030 года СМУ-303, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 №210-ФЗ 
«Об  основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», на основании решения совета депутатов МО №76 от 19.08.2010 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области до 2020 года», руководствуясь уставом МО,

совет депутатов МО Пудостьское сельское  поселение

РЕШИЛ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2013-2030 года согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Сюгияйнена А.Н..

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда», а также размещению на официальном сайте поселения.

Глава муниципального образования 					 В.И. Кузько

Приложение  № 1

к решению совета депутатов МО №265 от 18.03.2013

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Пудостьского сельского поселения

на период 2013-2030гг.

Санкт-Петербург

2012 г.

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	5

2.1.	Система теплоснабжения	5

2.2.	Система водоснабжения	9

2.3.	Система водоотведения	15

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	22

3.1.	Краткая характеристика МО	22

3.2.	Перспективные показатели развития МО	23

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

4.1.	Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	25

4.2.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	26

4.3.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод	27

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	29

5.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	29

5.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	31

5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	43

6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	45

6.1.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении	45

6.2.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении	46

6.3.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении	47

6.4.	Величина тарифов и доступность программы для населения	48

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	52

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Пудостьское сельское поселение (далее – МО) разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пудостьского сельского поселения на период 2013-2030 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем полезного отпуска тепловой энергии Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2030 гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных; 3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности; 4. реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций; 5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 2 188 187,3 тыс. руб., в том числе: Теплоснабжение - 505 293,0 тыс. руб., Водоснабжение -325 648,1 тыс. руб., Водоотведение – 1 357 246,2 тыс. руб., Источники финансирования: Инвестиционная программа ООО "Коммунальные системы Гатчинского района" – 1 094 093,5 тыс. руб. Частные инвестиции (либо средства бюджета МО) – 1 094 093,5 тыс. руб. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Система теплоснабжения

### Институциональная структура

Услуги централизованного теплоснабжения на территории Пудостьского сельского поселения оказывает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

- п. Тервалово

- п. Пудость

- д. Б.Рейзино

- д. Ивановка

Также, на территории поселения находятся ведомственные котельные, от которых осуществляется теплоснабжение жилого фонда:

- п. Мыза-Ивановка – котельная ГП «Гатчинское ДРСУ». Котельная, помимо производственной базы отапливает 3 жилых многоквартирных дома.

- п. Терволово – котельная ОАО "Терволовский Лесной питомник"

Жители остальных населенных пунктов Пудостьского сельского поселения не подключены котельным и отапливаются от индивидуальных тепловых источников.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 1 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 31 | Б.Рейзино, д.74 | КВГ-1,1-95 - 2 шт. год ввода: 1996г., ГРУ дым.труба: металл Н=33,8м диаметр устья 1,м | газ / нет |
| 2 | Котельная 38 | Ивановка, д.15 | КВГ-7,5-150 - 2 шт., год ввода: 1995г., ГРШ дым.труба: металл Н=44м диаметр устья 1 м | газ / нет |
| 3 | Котельная 50 | Пудость, ул.Новая, д.49/1 | ДКВР-6,5/13 - 5 шт. (2 к/а водогр.) год ввода: 1967 г., ГРУ посл.освид.: 1 к/а в 2006 г., 1 к/а в 2005 г., 1 к/а в 1999 г., дым.труба: кирпич Н=36 м, диаметр устья 1,2 м. | газ / нет |
| 4 | Котельная 51 | Терволово, ул.Ленинградская, д.15/1 | ДКВР-6,5/13 - 4 шт. (2 к/а в водогр.) "Турботерм-1100" - 1967г., год ввода: 1967г., ГРУ посл.освид.: 1 к/а в 2006г., 1 к/а в 2003 г., дым.труба: кирпич Н=30м, диаметр устья 1,0 м | газ / нет |
| 5 | Котельная ДРСУ | п. Мыза-Ивановка | Котел НР-18 - 3 ед, Насос К80-50-200 15кВт – 3 ед; Пульт управления, резервная емкость подпитки – 3 м3, вентилятор дутьевой – 2 ед, вентилятор вытяжной. | уголь / нет |
| 6 | Котельная Терволовский Лесной питомник | п. Терволово | н/д | дрова / нет |

Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Год ввода | Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Котельная 31 | 1967 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 2 | Котельная 38 | 1967 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 3 | Котельная 50 | 1996 | 40 | 40 | 50 | 60 |
| 4 | Котельная 51 | 1995 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 5 | Котельная ДРСУ | 1995 | 78 | 78 | 84 | 84 |
| 6 | Котельная Терволовский Лесной питомник | н/д |

Таблица 3 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| № | Населенный пункт | Наименование котельной | Протяженность, м | Динамика протяженности сетей, выработавших нормативный срок, % | Динамика реконструкции сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Тервалово | Котельная 51 | 5 804 | 70 | 75 | 75 | 80 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 |
| 2 | п. Пудость | Котельная 50 | 3 975 | 70 | 75 | 80 | 85 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| 3 | д. Б.Рейзино | Котельная 31 | 1 139 | 70 | 80 | 90 | 90 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0 |
| 4 | д. Ивановка | Котельная 38 | 4 631 | 50 | 60 | 65 | 65 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
| 5 | п. Мыза-Ивановка | Котельная ДРСУ | 1100 | 55 | 60 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | п. Терволово | Котельная Терволовский Лесной питомник | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 4 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| № | Наименование котельной | Диаметр сетей, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Срок службы, лет | План. срок замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 31 | от Ф57 до Ф273 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и рубероид | 1989 | 20 | 2015-2018 |
| 2 | Котельная 38 | от Ф57 до Ф325 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и рубероид | 1988 | 20 | 2015-2018 |
| 3 | Котельная 50 | от Ф57 до Ф219 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и рубероид | 1983 | 20 | 2016-2018 |
| 4 | Котельная 51 | от Ф57 до Ф219 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и рубероид | 1989 | 20 | 2015-2018 |
| 5 | п. Мыза-Ивановка | от Ф57 до Ф219 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата (Ursa, Isover) и рубероид | 1995 | 20 | н/д |
| 6 | п. Терволово | н/д | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и рубероид | н/д | н/д | н/д |

### Баланс мощности и подключенной нагрузки

Таблица 5.1 – Баланс тепловой энергии и мощности котельных ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» за 2011 год

| № | Наименование котельной | Уст. мощн. Гкал/час | Подключ. нагр. Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | Всего | Внутр. | Жил.фонд | Общ. Объекты |
| 1 | Котельная 31 | 1,89 | 1,771 | 1,771 | 0 | 3 452,3 | 1,3 | 3 121,3 | 329,7 |
| 2 | Котельная 38 | 12,9 | 2,147 | 1,892 | 0,255 | 6 224,4 | 16,9 | 5 552,3 | 655,1 |
| 3 | Котельная 50 | 15,65 | 7,543 | 6,9 | 0,643 | 16 705,7 | 1,1 | 12 589,8 | 4 114,8 |
| 4 | Котельная 51 | 12,47 | 3,577 | 3,147 | 0,43 | 10 619,3 | 25,7 | 9 706,4 | 887,2 |
| Итого | 42,9 | 15,0 | 13,7 | 1,3 | 37 001,7 | 45,1 | 30 969,8 | 5 986,8 |

Число часов использования максимума нагрузки – 2467 час. Нормой для данной климатической зоны является диапазон 2400-2600 часов.

Таблица 5.2 – Баланс тепловой энергии и мощности ведомственных котельных за 2011 год

| № | Наименование котельной | Уст. мощн. Гкал/час | Подключ. нагр. Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | Всего | Внутр. | Жил.фонд | Общ.объекты |
| 1 | Котельная ДРСУ | 3,0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1416,4 | 0,0 | 538,9 | 877,4 |
| 2 | Котельная Терволовский Лесной питомник | 0,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 6.1 – Объемы отпуска тепловой энергии котельными ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» за 2009-2012 год, Гкал

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 39 420,4 | 37 961,4 | 36 418,7 | 35 947,5 |
| Население | 33 790,8 | 30 955,9 | 29 725,4 | 29 344,4 |
| Бюджетные | 2 460,0 | 2 625,2 | 2 580,5 | 2 690,0 |
| Прочие организации | 3 104,2 | 4 314,1 | 4 064,4 | 3 867,5 |
| Внутренний оборот | 65,5 | 66,1 | 48,4 | 45,7 |

Таблица 6.2 – Объемы отпуска тепловой энергии ведомственными за 2009-2012 год, Гкал

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1744,4 | 1824,7 | 1416,3 | 1584,2 |
| Население | 680,4 | 702,8 | 538,9 | 630,0- |
| Бюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие организации | 1064,0 | 1121,9 | 877,4 | 954,2- |

# Система водоснабжения

### Институциональная структура

Услуги водоснабжения на территории Пудостьского сельского поселения оказывает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

- Дер. Ивановка

- Дер. Большое Рейзино

- Пос. Пудость

- Пос. Терволово

- Дер. Черново

### Характеристика системы ресурсоснабжения

дер. Ивановка

Годовой объём водопользования дер. Ивановка по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет: 41764,57 м3/год,  при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки - 0,105 м3.

Водоснабжение деревни в настоящее время осуществляется от 3 артезианских скважин. Вода, подаваемая скважинами, направляется в водонапорную башню, откуда самотеком поступает в распределительную сеть деревни.

Обеззараживание воды осуществляется перед водонапорной башней привозным раствором гипохлорита натрия.

Водораспределительная сеть общей протяженностью около 2,7 км выполнена из стальных и чугунных труб Ду 100 и 150 мм. На сети поселка имеются 2 пожарных гидранта. Водоразборных колонок не предусмотрено. Давление в распределительной сети составляет 2,8-3,0 атм.

Водонапорная башня имеет высоту 30 м и объем бака 50 м3. Состояние водонапорной башни удовлетворительное.

Скважина №1 (рег. № 488) введена в эксплуатацию в 1968 г. Производительность – 3,5 м3/час. Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узел учета воды  - отсутствует. Автоматизация работы скважинного насосного агрегата отсутствует. Скважина управляется в ручном режиме. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Скважина №1 является основной рабочей скважиной, обеспечивающей водоснабжение деревни. В случае, когда водопотребление превышает производительность скважины № 1, дополнительно подключаются скважины №2 и №3.

Скважина №2 (рег. № 2268) введена в эксплуатацию в 1975 г. Производительность составляет 2,9 м3/ч. Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узел учета воды - отсутствует. Автоматизация работы скважинного насосного агрегата отсутствует. Скважина управляется в ручном режиме. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Скважина № 3 (рег. №  2439) введена в эксплуатацию в 1975 г. Производительность составляет  2,3 м3/ч.  Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узлы учета воды отсутствует. Автоматизация работы скважинного насосного агрегата отсутствует. Скважина управляется в ручном режиме. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Станция обеззараживания водопроводной воды пос. Ивановка введена в эксплуатацию в 2008 г. Приготовление и дозирование раствора гипохлорита натрия осуществляется в автоматическом режиме по расходу обрабатываемой воды, исходя из дозы 0,3-0,5 мг/дм3 по активному хлору. Растворы гипохлорита натрия приготавливаются в полиэтиленовых емкостях.

Дозирование раствора гипохлорита натрия осуществляется насосами-дозаторами.  Работа станции автоматизирована. Для приготовления растворов гипохлорита натрия производится очистка исходной воды от железа. На станции обеззараживания установлены манометры, регистрирующие значения давления воды в водопроводной сети деревни.

Основные потребители: котельная, жилой фонд, частный сектор.

дер. Большое Рейзино

Годовой объём водопользования дер. Большое Рейзино по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет: 53 092,99 м3/год, при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки - 0,136 м3.

Водоснабжение деревни в настоящее время осуществляется от 3-х артезианских скважин. Вода, подаваемая скважинными насосами, направляется в водонапорную башню, откуда самотеком поступает в водораспределительную сеть деревни.

Обеззараживание воды осуществляется перед водонапорной башней привозным раствором гипохлорита натрия, однако в связи с благоприятными результатами определения качества подземных вод пос. Б. Рейзино по микробиологическим показателям обеззараживание питьевой воды не проводится.

Водонапорная башня имеет высоту 30 м и объем бака 150 м3. Расстояние от скважин до водонапорной башни ≈ 350 м.

Основной рабочей скважиной, обеспечивающей водоснабжение деревни, является скважина № 1. В случае, когда водопотребление превышает производительность скважины № 1, дополнительно подключаются скважины №2 и №3.

Скважина № 1, (рег. № 3486) имеет глубину заложения 70 м. Введена в эксплуатацию в 1976 г. Удельный дебет скважины составляет 15,1 м3/ч. Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узлы учета воды отсутствует. Скважина управляется в ручном режиме. Автоматика отсутствует. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Скважина № 2, имеет глубину заложения 70 м. Введена в эксплуатацию в 1975 г. Удельный дебет скважины - 2,9 м3/ч. Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узлы учета воды отсутствует. Скважина управляется в ручном режиме. Автоматика отсутствует. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Скважина № 3, имеет глубину заложения 70 м. Введена в эксплуатацию в 1975 г. Удельный дебет скважины -  2,3 м3/ч. Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узлы учета воды отсутствует. Скважина управляется в ручном режиме. Автоматика отсутствует. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Водораспределительная сеть общей протяженностью 2,5 км выполнена из чугунных и стальных труб Ду 100 и 150 мм. Давление в распределительной сети составляет 2,8-3,0 атм. На сети поселка имеются 3 пожарных гидранта и 1 колонка.

Пос. Пудость

Годовой объём водопользования пос. Пудость по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет:  244298,02 м3/год, при среднем водопотреблении на 1 чел. в сутки - 0,246 м3.

Водоснабжение поселка в настоящее время осуществляется от 3-х артезианских скважин. Всего в поселке имеется 8 скважин, из которых 5 не работают.

Система подачи воды потребителям

Подаваемая скважинами вода поступает в 2 РЧВ, откуда далее насосным отделением второго подъема подается в два отдельных водовода на хозяйственно - питьевые нужды поселка и на нужды производства – на местную птицефабрику.

Водораспределительная сеть общей протяженностью 4,02 км выполнена из чугунных и стальных труб Ду 100 мм (90 % диаметров всех труб). Доля стальных трубопроводов составляет 40 %. Износ трубопроводов составляет 100 %. Давление в сети холодного водоснабжения, питающей пос. Пудость, составляет 4 бар. Давление в сети холодного водоснабжения, питающей птицефабрику, составляет 3,5 бар.

На сети поселка имеются 3 водоразборные колонки и 5 пожарных гидрантов. Аварийность на сетях составляет 3-4 аварии в год.

Скважины № 4, №7 и №8, эксплуатируемые в настоящее время, пробурены и оборудованы в 60-е годы. Скважины могут работать в попеременном режиме.

Подача воды любой из этих скважин обеспечивает водопотребление поселка. При увеличении водопотребления сверх производительности работающей скважины может быть подключена дополнительно одна из неработающих скважин. Существует возможность регулирования потоков воды, направляемых в пос. Пудость и на птицефабрику путем использования задвижек, расположенных в помещении насосной станции второго подъема (НС-2) В настоящее время основной рабочей скважиной является скважина № 7.

Скважина № 7 (рег. № 27364/4), имеет санитарную зону охраны. Скважина введена в эксплуатацию в 1971 г. Глубина заложения скважины составляет 45 м. Водоносный Удельный дебет скважины - 5,8 м3/ч. Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узел учета воды  - механический расходомер, установленный в помещении скважины на подающем водоводе. В настоящее время не работает. Управление оборудованием осуществляется вручную.

Скважина № 4 (рег. № 53152/2), расположена в кессоне. Скважина введена в эксплуатацию в 1981 г., и имеет глубину 45 м. Водоносный горизонт расположен на глубине от 18 до 45 м. Удельный дебет скважины составляет - 10,8 м3/м. Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узел учета воды  - механический расходомер, установленный в помещении скважины на подающем водоводе. Автоматизация - отсутствует. Управление оборудованием осуществляется вручную.

Скважина № 8 (рег. № 33204), введена в эксплуатацию в 1973 г. Скважина находится в поле на расстоянии 1 км от водозаборных сооружений. Помещение скважины располагается в кессоне. Глубина заложения  скважины: 45 м. Удельный дебет скважины составляет 10,8 м3/м. Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узел учета воды  - механический расходомер, установленный в помещении скважины на подающем водоводе. Автоматизация - отсутствует. Управление оборудованием осуществляется вручную.

Еще одна скважина (рег. № 33347) с удельным дебетом 1,5 м3/ч. находится в резерве.

Водоводы от скважин к «гребенке», объединяющей потоки воды и расположенной перед РЧВ, выполнены из труб диаметром 150 мм.

Резервуары чистой воды

Два резервуара чистой воды объемом 300 м3 каждый выполнены из железобетона и расположены под землей на глубине 10 м. Межу собой резервуары соединены перемычкой. Резервуары обвалованы грунтом. При обследовании видимых протечек через обваловку от РЧВ не обнаружено.

Уровень воды в РЧВ регистрируется с помощью поплавковых уровнемеров. Информация об уровне воды в РЧВ поступает в помещение оператора, расположенную в помещении насосной станции второго подъема.

Насосная станция 2-го подъёма.

Подача воды из РЧВ в сеть осуществляется насосным отделением второго подъема. В насосном отделении установлено всего 5 насосов К-90-35 и один насос К-100-65-250. 4 насоса (в том числе насос К-100-65-250) находятся в рабочем состоянии, 1 – в резерве и 1 не работает (нуждается в ремонте). Насосы К-90-35 обеспечивают подачу 80 м3/час каждый. Насос К-100-65-250 обеспечивает подачу 90 м3/час. Управление насосами осуществляется в ручном режиме  из помещения оператора. Дежурный персонал насосного отделения второго подъема составляет 4 человека. Годовая производительность насосного отделения второго подъема составляет 213,1 тыс. м3.

На линии подачи воды на птицефабрику установлен механический счетчик воды. На линии подачи воды в поселок счетчик воды отсутствует (счетчики имеются в квартирах и домах потребителей).

Обеззараживание воды

На выходе из насосного отделения производится хлорирование воды раствором гипохлорита натрия. Станция дозирования гипохлорита натрия введена в эксплуатацию в 2008 г. Предусмотрена автоматическая подача раствора гипохлорита натрия в зависимости от показаний измерителя–преобразователя содержания остаточного хлора «Сенсор МА-0-2», исходя из дозы 0,3-0,5 мг/дм3 по активному хлору. В настоящее время система автоматики не работает. Дозирование раствора гипохлорита натрия осуществляется насосами-дозаторами, настройка работы которых осуществляется вручную. Во время обследования содержание остаточного хлора на выходе со станции дозирования гипохлорита натрия составляло 0,28 мг/дм3.

Растворы гипохлорита натрия приготавливаются в полиэтиленовых емкостях. Для приготовления растворов гипохлорита натрия производится очистка исходной воды от железа. В помещении станции имеется оборудование для аналитических определений содержания остаточного хлора.

Основные потребители: котельная, жилой фонд: 14 многоквартирных домов (5 двухэтажных и 9 пятиэтажных) и др.

Пос. Терволово

Численность населения ~1860 чел.

В поселке имеется д/сад, школа, дом культуры, 6 домов по 5 этажей, 4 – по два этажа и 10 бараков, а также птицефабрика «Скворицы».

Водоснабжение поселка в настоящее время осуществляется от 3 скважин. Общая протяженность сетей – 12381 км. Материал труб – чугун и сталь. Диаметром 100 и 200 мм. Вводы в дома 50 мм. Аварийность на сетях примерно 10 аварий в год.

Полезный отпуск воды за 2011 г. составил 141 331,25 м3, в том числе реализация населению составила 83868,62 м3, на производство горячей воды (котельная) - 57 461,63 м3. Среднесуточный расход воды составил 387,2 м3/сут.

Вода, подаваемая скважинами, направляется в два РЧВ, откуда насосной станцией второго подъема подается в распределительную сеть поселка и на птицефабрику.

Перед насосной станцией второго подъема осуществляется хлорирование воды привозными растворами гипохлорита натрия.

На сети поселка имеются 15 колонок (из них 8 в настоящее время сломаны) и 2 пожарных гидранта (в исправном состоянии 1).

Давление на выходе из насосного отделения второго подъема в распределительную сеть составляет 6,5 атм.

Водопроводная башня по причине аварийности выведена из эксплуатации более 20 лет назад.

Основной рабочей скважиной, обеспечивающей водоснабжение поселка, является скважина № 6. В случае, когда водопотребление превышает производительность скважины № 1, дополнительно подключаются скважины №№ 1-4 и скважина № 14037.

Скважина № 6 (№ 74391) имеет глубину 40 м и находится в здании НС-II  Насос ЭЦП10-65-100 установлен на глубине 28 м. Дебит 55 м3/час. Введена в эксплуатацию в 1984 г. Скважина управляется в ручном режиме и работает на РЧВ. Установлен прибор учета воды ПРЭМ. ПРЭМ в рабочем состоянии. Узел учета электроэнергии скважины № 6 и НС-II расположен в помещении НС-II.

Скважина № 1, (№ по кадастру 53120), имеет глубину 50 м. Насос ЭЦВ-10-63-100 установлен на глубине 30 м. Производительность 69 м3/час. Трубопровод от скважины до РЧВ имеет длину 1600 м и диаметр 200 мм. Скважина управляется в ручном режиме. Автоматика отсутствует. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Скважина № 2, № по кадастру 74390, имеет глубину 40 м. Насос ЭЦВ-8-40-90 установлен на глубине 27 м. Введена в эксплуатацию в 1994 г. Скважина управляется в ручном режиме. Автоматика отсутствует.

Скважина № 1 и скважина № 2 расположены в 2,5 км от водозаборных сооружений и находятся в колодце. Приборов учета нет. При транспортировке воды со скважины № 2 по трубопроводу в РЧВ производится транзитный отбор абонентами без учета расходов.

Скважина № 3, № по кадастру 18014, имеет глубину 52 м. Насос ЭЦВ-8-40-90 установлен на глубине 40 м. Максимальный дебет 50 м3/час. Скважина управляется в ручном режиме. Автоматика отсутствует. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Скважина № 4, № по кадастру 22765, имеет глубину 40 м. Насос ЭЦВ-8-40-90 установлен на глубине 25 м. Дебет 18 м3/час. Производительность скважины 35 м3/час. Трубопровод от скважины до РЧВ имеет длину 850 м и диаметр 100 мм. Скважина управляется в ручном режиме. Автоматика отсутствует. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Скважина № 7, № по кадастру 14037, имеет глубину 40 м. Насос ЭЦВ-8-25-100 установлен на глубине 23 м. Дебет 70 м3/час. Производительность скважины 27 м3/час. Трубопровод от скважины до РЧВ имеет длину 600 м и диаметр 100 мм. Скважина управляется в ручном режиме. Автоматика отсутствует. В помещении скважины имеется только запорная арматура.

Два резервуара чистой воды объемом 900 и 300 м3 выполнены из бетона и расположены под землей на глубине 10 м. Сверху выполнена обваловка РЧВ находятся в рабочем состоянии. Протечек РЧВ нет. Уровень в резервуарах определяется по поплавку.

Подача воды из РЧВ в сеть осуществляется насосным отделением второго подъема. В насосной станции 2-го подъема установлено четыре насоса.

Насосы: 4К8 (2 шт) с подачей 90м3/час, напором 55 м3/час, мощностью 30 кВт, К100-65-250 с подачей 100м3/час, мощностью 30 кВт и 6К8 с подачей 110м3/час, мощностью 30 кВт. Обслуживание ВЗС - 1 чел/сутки.

Один из насосов 4К8 находится в постоянной работе. Остальные насосы находятся в резерве. Подача воды насосным отделением второго подъема в поселок и котельную и на птицефабрику осуществляется по отдельным водоводам с диаметром 150 мм и 100 мм, соответственно. Каждый из двух водоводов оборудован приборами учета расхода воды

Станция обеззараживания водопроводной воды гипохлоритом натрия пос. Терволово  введена в эксплуатацию в 2008 г. Размещена в здании наосного отделения второго подъема. Работает в ручном режиме (по аналогу установки в пос. Пудость).

Дер. Черново

Деревня Черново расположена на левом берегу реки Парицы при впадении в нее реки Чёрной. Численность населения - 122 человека.

Водоснабжение деревни осуществляется от одной скважины (№ по кадастру 2997/2).

Полезный отпуск воды за 2011 г. составил 817,95 м3. Вся вода реализована населению. Среднесуточный расход воды составил 2,2 м3/сут.

Скважина находится в работе в постоянном режиме. Включение/выключение производится в ручном режиме. Насос ЭЦВ 6-10-110 установлен на глубине 31 м. Глубина скважины более 40 м.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 10 м3/час.

Управление оборудованием осуществляется вручную.

Таблица 7 – Характеристика производительности водозаборов

| Наименование | Тип водозабора | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая средняя производительность (2011 год), м3/сут | Наличие расходомеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пудость | Подзем | 1157 | 840 | нет |
| Пос. Терволово | Подзем | 2419 | 387 | нет |
| Дер Б. Рейзино | Подзем | 1451 | 157 | нет |
| Дер. Ивановка | Подзем | 587 | 195 | нет |
| Дер. Черново | Подзем | 259 | 2,2 | нет |

Таблица 8 – Общая характеристика сетей водоснабжения

| Наименование | Ед.изм | Всего по Пудостьскому СП |
| --- | --- | --- |
| Число отдельных водопроводных сетей | ед. | 5 |
| Протяженность одиночных водопроводов, | км | 21,8 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 20,6 |
| Уличные водопроводные сети, | км | 0,0 |
| в т.ч. нуждающихся в ремонте | км | 0,0 |
| Внутриквартальные и внутридворовые сети | км | 0,0 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0,0 |
| Число уличных водоразборов (колонок, будок, кранов) | ед. | 0 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс.м3/сут. | 8,5 |
| Общая пртяжённость | км | 21,8 |

Таблица 9 – Объемы отпуска воды в сеть

| Наименование | ед.изм | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб. м. | 671,5 | 623,6 | 577,7 | 551,3 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения

Дер. Ивановка

Качество воды характеризуются повышенным содержанием железа и повышенными показателями жесткости. В связи с недостаточной защищенностью используемых горизонтов подземных вод от антропогенных загрязнений, периодически регистрируются превышения нормативных значений микробиологических показателей.

Дер. Б. Рейзино

Вода характеризуются повышенным содержанием железа и повышенными показателями жесткости. Остальные показатели качества находятся в пределах нормативных значений.

Пос. Пудость

Подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа и повышенными показателями жесткости.

пос. Терволово

Подземные воды пос. Терволово характеризуются повышенным содержанием железа. В связи с недостаточной защищенностью используемых горизонтов подземных вод от антропогенных загрязнений, периодически регистрируются превышения нормативных значений микробиологических показателей.

### Направления решения проблем в системе

Дер. Ивановка:

- Проектирование и строительство станции обезжелезивания и частичного умягчения воды с автоматизацией и диспетчеризацией её работы.

- Обеспечить автоматическое отключение скважинных насосов посредством передачи информации о давлении в сети и уровне воды в резервуаре хранения воды водонапорной башни.

- Установить частотное регулирование насосов в скважинах №1-№3.

- Выполнить косметический ремонт помещений скважин №1-№3.

- Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

Дер. Б. Рейзино:

- Проектирование и строительство станций обезжелезивания и частичного умягчения воды с автоматизацией и диспетчеризацией её работы.

- Обеспечить автоматическое отключение скважинных насосов посредством передачи информации о давлении в сети и уровне воды в баке водонапорной башни.

- Установить частотное регулирование насосов в скважинах №№ 1-3.

- Выполнить косметический ремонт помещений скважин №№ 1-3.

- Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

Пос. Пудость:

- Установить частотное регулирование насоса в скважинах №№ 4,7,8.

- Проектирование и строительство станций обезжелезивания и частичного умягчения воды с автоматизацией и диспетчеризацией их работы.

- Обеспечить автоматическое отключение скважинных насосов посредством передачи информации об уровне воды в РЧВ.

- Выполнить косметический ремонт помещений скважин №№ 4,7,8.

- Восстановить автоматическую работу системы обеззараживания воды, подаваемой скважинами №№ 1,6,7.

Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов

Пос. Терволово:

- Установить оборудование по автоматическому определению уровня воды в РЧВ.

- Установить частотное регулирование насосов в скважинах №№ 1-7.

# Система водоотведения

### Институциональная структура

Услуги водоотведения на территории Пудостьского сельского поселения оказывает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

- Дер. Ивановка

- Дер. Большое Рейзино

- Пос. Пудость

- Пос. Терволово

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Дер. Большое Рейзино

Система канализации дер. Б. Рейзино - хозяйственно-бытовая.

Численность населения около 1100 человек. Канализованы одно этажные, двух этажные, трех этажные и четырех этажные жилых здания, здание администрации, магазины.

Состав сточных вод - хозяйственно-бытовые. Общая протяженность самотечных канализационных сетей составляет 2,9 км. Диаметр канализационных сетей 150-200 мм. Материал трубопроводов - керамика. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и  самотеком поступают в приемный резервуар КНС, которая расположена на территории канализационных очистных сооружений

Приемный резервуар оборудован поплавковой системой, которая позволяет работать насосному агрегату в автоматическом режиме. Перед КНС в приемном колодце установлена решетка для задержания крупных включений в сточной воде. Чистка решетки производится вручную. В насосном отделении установлен насос марки ФГ 81/18  производительностью 81 м3/час, напором 18 м с мощностью двигателя 11 кВт. Резервного насоса нет.  Насос работает в автоматическом режиме от уровня сточной воды в приемном резервуаре.

Сточные воды перекачиваются в приемную камеру КОС. Объем определяется по расчету, приборов учета нет.

Сточные воды из приемной камеры поступают на две очереди в двухсекционные аэротенки. В двухсекционных аэротенках происходит окисление органических веществ при помощи микроорганизмов активного ила. Аэрация иловой смеси осуществляется  одним роторным воздуходувным агрегатом. Резервное оборудование отсутствует.

После аэротенков сточные воды поступают во вторичные отстойники, где происходит осаждение активного ила. Циркулирующий активный ил под гидростатическим напором перекачивается в голову двухсекционных аэротенков, а избыточный ил на иловые площадки.

После вторичных отстойников сточные воды проходят дополнительное отстаивание в третьем емкостном сооружение и после чего условно очищенные сточные воды через выпуск сбрасываются в р. Парица, в 40 метрах от КОС.

Разрешительная документация на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в р. Парица у ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» имеется. Отсутствуют лимиты на образование отходов. Учет отходов не производится.

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Парица, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (п. Войсковицы). Выборочные данные по лабораторному контролю за  2011 г. представлены в табл. 10.

Таблица 10 – Показатели эффективности работы КОС

| Загрязняющие ингредиенты | Эффективность работы КОС дер. Б. Рейзино,% | Норматив ПДС, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 16.02.2011 | 11.04.2011 | 18.07.2011 |  |
| Взвешенные вещества | 92,0 | 94,2 | 93,5 | 10,25 |
| БПК5 | 78,1 | 83,9 | 88,3 | 2,3 |
| ХПК | 68,8 | 46,4 | 84,0 | 30 |
| Фосфор общий | 15,0 | 26,3 | 64,7 | 1,5 |

Нормативы ПДС не достигаются по одиннадцати ингредиентам: БПК5, ХПК, азот аммонийный, частично азот нитратов, азот нитритов, фосфаты (по Р), фосфор общий, нефтепродукты, железо общее, марганец, магний.

Деревня Ивановка

Система канализации дер. Ивановка - хозяйственно-бытовая.

Численность населения около 1,2 тыс. человек. Канализованы одноэтажные, двухэтажные и  пятиэтажные жилые дома, дом культуры, детский сад, амбулатория, магазины, пожарное депо и некоторые здания совхоза.

Протяженность канализационных сетей составляет 4,6 км. Диаметр канализационных сетей 150-200 мм. Материал трубопроводов - чугун, керамика, асбестоцемент. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Сточные воды с канализованных территорий деревни собираются по системе трубопроводов и самотеком по чугунному трубопроводу Ø 200 мм поступают в приемный резервуар. В связи с тем, что герметизация стены, разделяющая раньше приемный резервуар и насосное отделение нарушена, приемным резервуаром является вся подземная часть бывшей КНС. Приемный резервуар оборудован датчиком уровня поступления сточных вод, решетки для задержания крупных отбросов нет.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами марки СМ 125-80-315/4 производительностью 80 м3/час, напором 32 м с мощностью двигателя 22 кВт  (1 рабочий, 1 резервный насос) перекачиваются по  чугунному напорному трубопроводу Ø 150 мм на КОС. Включение и выключение насосов в КНС происходит от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует. Один из насосов выполняет роль дренажного насоса. Вентиляция отсутствует.

Проектная производительность канализационных очистных сооружений составляет 400 м3/сут., фактическая - около 150 м3/сут. Объем определяется по расчету, приборы учета отсутствуют. Сточные воды поступают в приемную камеру от двух КНС.

Далее по открытому каналу сточные воды поступают в горизонтальные песколовки, где должен задерживаться песок крупных фракций. После песколовок сточные воды поступают в первичные отстойники. В настоящее время в работе один первичный отстойник. Выпавший осадок из первичного отстойника удаляется  под гидростатическим напором на иловые площадки. В проекте были предусмотрены биофильтры, которые в настоящее время находятся в не рабочем состоянии.

После первичного отстаивания сточные воды поступают во вторичный отстойник. Сброс условно очищенных сточных вод осуществляется в р. Ижора на 71-м км от устья.

Разрешительная документация на сброс условно очищенных сточных вод в р. Ижора имеется. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится (песок из песколовок, осадок первичных отстойников).

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Ижора, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (п. Войсковицы). Выборочные данные по лабораторному контролю за  2011 г. представлены в табл. 11.

Таблица 11 - Показатели эффективности работы КОС

| Загрязняющие ингредиенты | Эффективность работы КОС дер. Ивановка | Норматив ПДС, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 23.03.2011 г. | 11.04.2011 г. | 18.08.2011 г. | 03.10.2011 г. |  |
| Взвешенные вещества | 79,4 | 25,5 | 16,4 | 32,1 | 10,25 |
| БПК5 | 58,7 | 8,6 | 30,0 | 64,6 | 2,3 |
| ХПК | 57,7 | 21,0 | 13,4 | 54,6 | 30 |
| Фосфор общий | 21,0 | 4,4 | 3,8 | 24,3 | 1,5 |

Нормативы ПДС не достигаются по десяти ингредиентам: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, азот аммонийный, нитриты, фосфаты (по Р), фосфор общий, железо общее, ПАВ, нефтепродукты.

Для достижения нормативов ПДС необходимо строительство модульных очистных сооружений с внедрением современных технологий очистки сточных вод, обработки и утилизация осадка, обеззараживания сточных вод.

Пос. Терволово

Система канализации пос. Терволово - хозяйственно-бытовая.

Численность населения около 5,0 тыс. человек. Канализованы шесть двухэтажных и девять пятиэтажных жилых дома, дом культуры, детский сад, магазины, котельная и ЗАО «Птицефабрика Скворицы».

Протяженность канализационных сетей составляет 5,5 км. Диаметр канализационных сетей 200 мм. Материал трубопроводов - керамика. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Сточные воды с канализованных территорий поселка собираются по системе трубопроводов и самотеком по керамическому трубопроводу Ø 200 мм поступают в приемный резервуар КНС - 1

Состав стоков - хозяйственно-бытовой. Приемный резервуар оборудован датчиками уровня сточных вод. Для задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами марки СМ 100-65-200/2а производительностью 86 м3/час, напором 42 м с мощностью двигателя 30 кВт  (1 рабочий, 1 резервный насос) перекачиваются по  чугунному напорному трубопроводу Ø 150 мм на КНС - 2. Включение и выключение насосов в КНС - 1 происходит от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует. Погружной дренажный насос включается автоматически от уровня сточной воды в дренажном приямке. Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

Проектная производительность канализационных очистных сооружений составляет 1000 м3/сут., фактическая - около 400 м3/сут. Объем определяется по расчету, приборы учета отсутствуют.

Сточные воды поступают в приемную камеру от КНС – 2. Далее по открытому каналу сточные воды поступают в горизонтальные песколовки, где должен задерживаться песок крупных фракций. Песок из песколовок вручную удаляется на иловые площадки. После песколовок по открытым каналам сточные воды поступают в двухъярусные отстойники. Из двух отстойников в настоящее время в работе один. В осадочных желобах происходит выпадение оседающих взвешенных веществ. Осадок, выпавший в иловую камеру, подвергается сбраживанию, процесс требует от 60 до 120 дней до получения зрелого продукта. Созревший осадок под гидростатическим напором удаляется на иловые площадок. Осадок, образовавшийся во вторичных отстойниках насосами перекачивается на иловые площадки. После вторичных отстойников сточные воды поступают в два контактных резервуара. Обеззараживание сточной воды не производится.

Сброс условно очищенных сточных вод осуществляется по выпуску Ø 340 мм в канаву, далее сточные воды поступают в болото, которое соединено с озером Теплое и далее в р. Стрелка на 34-м км от устья.

Разрешительная документация на сброс условно очищенных сточных вод в канаву имеется. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится (песок из песколовок, осадок двухъярусных и вторичных отстойников).

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в канаву, производится 1 раз в квартал в  лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (п. Войсковицы). Выборочные данные по лабораторному контролю за  2011 г. представлены в табл. 12.

Таблица 12 - Показатели эффективности работы КОС

| Загрязняющие ингредиенты | Эффективность работы КОС пос. Терволово | Норматив ПДС, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 23.03.2011 | 11.04.2011 | 29.09.2011 |  |
| Взвешенные вещества | 94,1 | 77,3 | 96,2 | 10,75 |
| БПК5 | 76,4 | 85,3 | 74,0 | 4,5 |
| ХПК | 79,8 | 68,1 | 59,8 | 30 |
| Фосфор общий | 24,2 | 27,3 | 25,0 | 1,5 |

Нормативы ПДС не достигаются по семи ингредиентам: БПК5, ХПК, азот аммонийный, нитриты, фосфаты (по Р), фосфор общий, железо общее.

Для достижения нормативов ПДС необходима реконструкция очистных сооружений с внедрением современных технологий очистки сточных вод, обработки и утилизация осадка, обеззараживания сточных вод.

Пос. Пудость

Система канализации пос. Пудость - хозяйственно-бытовая.

Численность населения  около 2600 человек.

Протяженность канализационных сетей составляет 7,2 км. Диаметр сетей - 200 мм. Материал трубопроводов - в основном керамика, реже чугун. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Сточные воды с канализованных территорий поселка собираются по системе трубопроводов и самотеком по керамическому трубопроводу Ø 200 мм  поступают в приемный резервуар поселковой КНС.

Состав стоков - хозяйственно-бытовой. В приемном резервуаре установлена решетка для задержания крупных отбросов в сточных водах, которые удаляются вручную. В резервуаре установлены датчики уровня поступления сточных вод. Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами маркой  СМ 125-80-315/4а производительностью 72,5 м3/час, напором 26 м с мощностью двигателя 18,5 кВт и насосом маркой СД 80/18б производительностью 63 м3/час, напором 13 м с мощностью 11 кВт (1 рабочий, 1 резервный) перекачиваются по  напорному трубопроводу Ø 200 мм  в приемный резервуар КНС очистных сооружений. Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Роль дренажного насоса выполняют оба насоса. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует. Расстояние от поселковой КНС до КНС очистных сооружений составляет 1,5 км.

Сточные воды поступают в колодец - гаситель и далее в приемный резервуар. В резервуаре установлена решетка для задержания крупных отбросов в сточных водах. Отбросы с решеток удаляются вручную. В резервуаре установлены датчики уровня поступления сточных вод. Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

Из приемного резервуара сточные воды перекачиваются в приемную камеру канализационных очистных сооружений.

Проектная производительность канализационных очистных сооружений пос. Пудость составляет 2700 тыс. м3/сут., фактическая - 660 - 670 м3/сут. Объем определяется по расчету, приборы учета отсутствуют.

Сточные воды поступают в приемную камеру по напорному трубопроводу от КНС. Из приемной камеры по каналу сточные воды поступают в песколовки с круговым движением воды, где происходит осаждение минеральных частиц. Песок из песколовок удаляется на иловые площадки под гидростатическим напором.

После песколовок сточные воды по каналам поступают в прямоугольные первичные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ. В работе находятся четыре первичных отстойника. Все отстойники не герметичны, сточные воды вытекают на рельеф местности. Осадок из первичных отстойников удаляется на иловые площадки под гидростатическим напором.

В настоящее время в работе находится один биофильтр. Сточные воды через водораспределительные устройства обеспечивают равномерное с небольшими интервалами орошение загрузки биофильтра. Загрузочным материалом биофильтра является мраморная щебенка.

Во вторичных отстойниках происходит разделение  очищенной сточной воды и биопленки. Биопленка из вторичных отстойников под гидростатическим напором поступает в приемный резервуар иловой насосной станции и затем перекачивается в приемной резервуар очистных сооружений.

После вторичных отстойников очищенные сточные воды поступают в распределительную камеру биопрудов. Эффективная доочистка сточных вод в биопрудах достигается путем применения механического аэрационного оборудования, которое обеспечивает необходимую скорость массопередачи по кислороду и возможность нормальной работы в период ледостава без переохлаждения доочищаемых сточных вод В настоящее время механическая аэрационное оборудование не работает. Обеззараживание сточных вод не производится, хлораторная в не рабочем состоянии. Сброс условно очищенных сточных вод осуществляется по выпуску в р. Ижора на 68-м км от устья.

Разрешительная документация на сброс условно очищенных сточных вод в р. Ижора имеется. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится.

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Ижора, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (п. Войсковицы). Выборочные данные по лабораторному контролю за  2011 г. представлены в табл. 13.

Таблица 13 - Показатели эффективности работы КОС

| Загрязняющие ингредиенты | Эффективность работы КОС пос. Пудость,% | Норматив ПДС, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | 16.02.2011 | 11.04.2011 | 18.08.2011 |  |
| Взвешенные вещества | 81,8 | 53,9 | 97,1 | 10,25 |
| БПК5 | 72,9 | 39,0 | 75,5 | 2,3 |
| ХПК | 46,0 | 11,7 | 63,2 | 30 |
| Фосфор общий | 18,8 | 24,7 | 26,2 | 1,5 |

Нормативы ПДС не достигаются по десяти ингредиентам: частично взвешенные вещества, БПК5, ХПК, азот аммонийный,  нитриты,  фосфаты   (по Р), фосфор общий, железо общее, ПАВ, нефтепродукты.

Для достижения нормативов ПДС необходимо внедрение новых технологий по удалению биогенных элементов, снятию БПК5 и ХПК, удалению железа общего из сточных вод.

Таблица 14 – Характеристика КОС

| Наименование КОС | Год ввода | Тип | Произв., м3/сут | Обор. | Тип, марка | Произв м3/ч | N, раб. квт. | Реж. работы, час/год | Расход эл.эн. квт-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |  |  |  |  |
| Ивановка | 1969-1980 | Б-фильтр | 400 | 230 | нет |  |  |  |  | 0 |
| Пудость | 1992 | Б-фильтр | 2700 | 665 | нет |  |  |  |  | 0 |
| Рейзино | 1977-1980 | Аэротенк | 400 | 165 | Турбо компрессор | ЭФ-105 | 740 | 22 | 8760 | 192720 |
| Терволово | 1968-1976 | Б-фильтр | 1063 | 365 | Насос | СМ100-65-200/2 | 75 | 22 | 1825 | 40150 |

Таблица 15 – Характеристика КНС

| № | Наименование оборудования и его месторасположение | Тип оборудования | Количество рабочих (резерв),шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производ., м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | п.Терволово КНС-1 | СМ 100-65-200 а/2 | 1 1 | 86+86=172 | 42 | 30+30=60 |
|  |  | СМ 100-65-200 а/2 | 1 1 | 86+86=172 | 42 | 30+30=60 |
| 2 | п.Пудость КНС | СД 80-18 | 1 | 80 | 18 | 11 |
|  |  | СД 100-40 | 1 | 80 | 28 | 18,5 |
| 3 | д.Б. Рейзино КНС | ФГ 81-18 | 1 | 81 | 18 | 11 |
| 4 | д. Ивановка КНС | 100-65-200/4 | 1 | 62.5 | 12 | 5,5 |
|  |  | ФГ 81-18 | 1 | 81 | 18 | 11 |
|  |  | "Иртыш" | 1 | 16 | 6 | 1,1 |
| Итого по поселению |  | 744,5 |  | 178,1 |

Таблица 16 – Объемы отведения стоков МО

| Наименование | ед.изм | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы отведения стоков | тыс. куб. м. | 532,0 | 520,2 | 483,8 | 452,3 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения

Проблемы функционирования системы водоотведения Дер. Большое Рейзино

- Не соблюдаются нормативы очистки сточных вод

- Не оформлены лимиты на образование отходов, учет отсутствует

- Отсутствует система сбора, обработки и утилизации осадка

- Сеть находится в не удовлетворительном состоянии, реконструкция не производится

- Отсутствует система учета объемов стоков

Дер.Ивановка

- Не соблюдаются нормативы очистки сточных вод

- Отсутствуют лимиты на образования отходов. Учет отходов не ведется

- Сеть находится в не удовлетворительном состоянии, реконструкция не производится

- Высокий износ оборудования и сооружения КНС и КОС

Пос. Терволово

- Не соблюдаются нормативы очистки сточных вод. Сброс условно очищенных сточных вод в канаву

- Отсутствуют лимиты на образования отходов. Учет отходов не ведется.

- Сеть находится в не удовлетворительном состоянии, реконструкция не производится

- Высокий износ оборудования и сооружения КНС и КОС

Пос. Пудость

- Не соблюдаются нормативы очистки сточных вод

- Отсутствуют лимиты на образования отходов. Учет отходов не ведется

- Сеть находится в не удовлетворительном состоянии, реконструкция не производится

- Высокий износ оборудования и сооружения КНС и КОС

### Направления решения проблем в системе

Дер. Большое Рейзино

- Произвести реконструкцию КНС, используя модульные КНС

- Реконструкция существующих КОС или проектирование и строительство новых

- Разработать ТУ на использование осадка

- Произвести реконструкцию канализационных сетей

Дер.Ивановка

- Оформить разрешение на лимиты образования отходов

- Провести реконструкцию КНС, используя модульные КНС

- Строительство новых КОС модульного типа, создание системы учета объемов стоков

- Разработать ТУ на использование осадка иловой площадки

- Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить  схему сетей.

- Произвести реконструкцию канализационной сети

Пос. Терволово

- Оформить разрешение на лимиты образования отходов

- Провести реконструкцию двух КНС, используя модульные КНС

- Разработать ТУ на использование осадка иловой площадки

- Произвести ревизию канализационных сетей, восстановить  схему сетей.

- Произвести реконструкцию канализационной сети

Пос. Пудость

- Оформить разрешение на лимиты образования отходов

- Провести реконструкцию КНС, используя модульные КНС

- Реконструкция КОС с внедрением технологии снятия БПК5 и ХПК, удалением биогенных элементов, удаления общего железа до нормативов ПДС, обработки и утилизации осадка и обеззараживания сточных вод

- Произвести реконструкцию канализационной сети

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# Краткая характеристика МО

Таблица 17 – Состав сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пудость | Посёлок, административный центр |
| 2 | Алапурская | Деревня |
| 3 | Ахмузи | Деревня |
| 4 | Большое Рейзино | Деревня |
| 5 | Ивановка | Деревня |
| 6 | Кезелево | Деревня |
| 7 | Кемпелево | Деревня |
| 8 | Корпиково | Деревня |
| 9 | Котельниково | Деревня |
| 10 | Куйдузи | Деревня |
| 11 | Кямяря | Деревня |
| 12 | Лайдузи | Деревня |
| 13 | Малая Оровка | Деревня |
| 14 | Малое Рейзино | Деревня |
| 15 | Мута-Кюля | Деревня |
| 16 | Мыза-Ивановка | Посёлок |
| 17 | Педлино | Деревня |
| 18 | Пеньково | Деревня |
| 19 | Петрово | Деревня |
| 20 | Пеушалово | Деревня |
| 21 | Покизен-Пурская | Деревня |
| 22 | Скворицы | Деревня |
| 23 | Сокколово | Деревня |
| 24 | Терволово | Посёлок |
| 25 | Хиндикалово | Деревня |
| 26 | Хюттелево | Деревня |
| 27 | Черново | Деревня |
| 28 | Юля-Пурская | Деревня |

# Перспективные показатели развития МО

### Социально-экономические показатели

Таблица 18 - Динамика численности населения

| Наименование | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе по населенным пунктам: | чел | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 | 9 033 |
| Пудость | чел | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Ивановка | чел | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 |
| Большое Рейзино | чел | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
| Мыза-Ивановка | чел | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 |
| Терволово | чел | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |

### Перспективы развития застройки

Далее приведена динамика ввода объектов частной жилой застройки, многоквартирных домов, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих и промышленных зданий.

Таблица – Фактические объемы ввода объектов застройки

| Наименование | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы строительства объектов жилого назначения (многоквартирные дома) | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объемы строительства объектов жилого назначения (индивидуальные жилые дома) | м2 | 4171,4 | 2892,0 | 5420 | 2778,0 |
| Объемы строительства объектов общественно-делового назначения | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объемы строительства промышленных объектов | м2 | 27,3 | 2534,8 | 0,0 | 0,0 |

В соответствии с существующими официальными прогнозами, в период действия Программы (до 2030 года) будет введено 50 тыс. м2 жилых объектов. За тот же период планируется ввод объектов общественно-делового назначения площадью не менее 10 тыс.м2. Площадь объектов промышленного назначения к 2030 году увеличится на 1 га.

Индивидуальные жилые дома и промышленные объекты, вводимые а Период действия программы будут иметь персональные источники теплоснабжения. Объекты общественно-делового назначения будут подключены к существующим котельным п. Пудость, Терволово и Ивановка в период 2015-2020.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 19 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жи-лой застройки (многок-вартирные и индиви-дуальные жилые дома), подключенных к систе-ме централизованного ТС | м2 | 102 854 | 100 988 | 106 650 | 106 650 | 106 650 | 106 650 | 106 650 | 106 650 | 106 650 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % |  | 93,0 | 97,0 | 96,6 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
|  | Вновь созданная гене-рирующая мощность | Гкал/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 4,3 | 3,44 (2016) 5,58 (2019) | 0,0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспек-тивной нагрузки | Объем реализации ус-луг | тыс.Гкал | 38,0 | 36,6 | 35,2 | 35,2 | 35,9 | 35,8 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реа-лизуемых в соответст-вии с показателями приборов учета (много-квартирные дома) | % | 5,3 | 5,8 | 7,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
|  | Доля объема услуг, реа-лизуемых в соответст-вии с показателями приборов учета (бюд-жетные организации) | % | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 54,8 | 80,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,95 (2017) 4,00 (2018) 4,60 (2019) | 0,0 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 20 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы водоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой заст-ройки (многоквартирные и ин-дивидуальные жилые дома), подключенных к системе цент-рализованного водоснабжения и водоотведения | тыс. м2 | 96,7 | 95,8 | 95,3 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водо-отведения | % | 0,0 | 94,9 | 98,6 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 439,3 | 408,0 | 378,0 | 378,0 | 386,5 | 384,2 | 394,3 | 413,0 | 432,4 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартир-ные дома) | % | 23,0 | 25,5 | 29,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные ор-ганизации) | % | ГВС-32,2 ХВС-24,2 | ГВС-32,2 ХВС-24,2 | ГВС-32,2 ХВС-24,2 | ГВС-57,3 ХВС-58,9 | ГВС- 94,7 ХВС- 79,9 | ГВС- 100 ХВС- 100 | ГВС- 100 ХВС- 100 | ГВС- 100 ХВС- 100 | ГВС- 100 ХВС- 100 |
| Показатели эффективности потребления коммуналь-ного ресурса с детализа-цией по многоквартирным домам и бюджетным организациям | Удельное потребление воды на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 47,2 | 43,6 | 39,6 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 много-квартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 21 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы водоотведения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой заст-ройки (многоквартирные и индиви-дуальные жилые дома), подклюю-ченных к системе централизован-ного водоснабжения и водоотве-дения | тыс. м2 | 94,2 | 92,6 | 92,9 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотве-дения | % | 0,0 | 92,7 | 96,3 | 96,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 481,3 | 470,6 | 437,7 | 437,7 | 447,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями при-боров учета (многоквартирные до-ма) | % | 17,8 | 20,2 | 27,0 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Показатели эффектив-ности потребления ком-мунального ресурса с де-тализацией по много-квартирным домам и бюджетным организа-циям | Удельный прием стоков на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 72,5 | 69,0 | 62,4 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
|  | Удельный прием стоков на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Удельный прием стоков на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

# Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, млн.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |  |
| 1 | Котельная № 51 п. Тервалово | Пудостьское с/п |
| 1.1 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 4,30 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2014 | 12.2014 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2015 | 12.2015 | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 5,80 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2014 | 12.2014 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2015 | 12.2017 | 80 |  | 80 |  |  |  | 25 | 25 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 50 п. Пудость | Пудостьское с/п |
| 2.1 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 8,60 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2013 | 12.2013 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2014 | 12.2014 | 45 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 4,0 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2014 | 12.2014 | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2015 | 12.2018 | 60 |  | 60 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| 3 | Котельная № 31 д. Б.Рейзино | Пудостьское с/п |
| 3.1 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 2,58 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2018 | 12.2018 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2019 | 12.2019 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 1,15 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2015 | 12.2015 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2016 | 12.2017 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 38 д. Ивановка | Пудостьское с/п |
| 4.1 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 3,44 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2015 | 12.2015 | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2016 | 12.2016 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 4,60 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2016 | 12.2016 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2017 | 12.2019 | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |

# Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| Наименование проекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | окон. |  | 2012-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| Пудость |
| Всего | 71 904 | 71 904 | 0 | 0 | 11 517 | 0 | 7 032 | 7 032 | 7 032 | 37 569 | 0 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 34 217 | 34 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 3 080 | 3 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 1 600 | 1 600 |  |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 1 480 | 1 480 |  |  | 1 480 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 31 137 | 31 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2019 | 2019 | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |
|  | СМР |  |  | 2 400 | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2019 | 2019 | 1 617 | 1 617 |  |  |  |  |  |  |  | 1 617 |  |
|  | СМР |  |  | 23 100 | 23 100 |  |  |  |  |  |  |  | 23 100 |  |
| 1.2.4. Реконструкция РЧВ | ПИР | 2019 | 2019 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |
|  | СМР |  |  | 3 600 | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 27 529 | 27 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 27 529 | 27 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2016 | 2018 | 1 801 | 1 801 |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |  |  |
|  | СМР |  | 2019 | 25 728 | 25 728 |  |  |  |  | 6 432 | 6 432 | 6 432 | 6 432 |  |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 8 438 | 8 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 2 408 | 2 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Реконструкция насосных станций 2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования | ПИР | 2014 | 2014 | 158 | 158 |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2 250 | 2 250 |  |  | 2 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 6 030 | 6 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2014 | 2014 | 680 | 680 |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2014 | 2014 | 350 | 350 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 5 000 | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 1 721 | 1 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 608 | 1 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большое Рейзино |
| Всего | 20 471 | 20 471 | 0 | 0 | 1 155 | 3 212 | 0 | 0 | 0 | 6 474 | 8 560 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 7 629 | 7 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 1 155 | 1 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 6 474 | 6 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2019 | 2019 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
|  | СМР |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2019 | 2019 | 361 | 361 |  |  |  |  |  |  |  | 361 |  |
|  | СМР |  |  | 5 150 | 5 150 |  |  |  |  |  |  |  | 5 150 |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 8 560 | 8 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 8 560 | 8 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2023 | 2023 | 560 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |
|  | СМР |  |  | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 3 212 | 3 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 749 | 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Реконструкция/устройство водонапорных башен | ПИР | 2015 | 2015 | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 700 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 2 463 | 2 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2015 | 2015 | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2015 | 2015 | 149 | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2 134 | 2 134 |  |  |  | 2 134 |  |  |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 1 070 | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ивановка |
| Всего | 21 733 | 21 733 | 0 | 0 | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 544 | 9 245 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 8 699 | 8 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 1 155 | 1 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 7 544 | 7 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2019 | 2019 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
|  | СМР |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2019 | 2019 | 431 | 431 |  |  |  |  |  |  |  | 431 |  |
|  | СМР |  |  | 6 150 | 6 150 |  |  |  |  |  |  |  | 6 150 |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 9 245 | 9 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 9 245 | 9 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2025 | 2025 | 605 | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |
|  | СМР |  |  | 8 640 | 8 640 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 640 |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 2 635 | 2 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Обеспечение автоматизированной работы скважинных насосов в зависимости от давления в сети по ЭКМ | ПИР | 2014 | 2014 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 2 506 | 2 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2014 | 2014 | 180 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2014 | 2014 | 152 | 152 |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2 174 | 2 174 |  |  | 2 174 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 1 156 | 1 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 080 | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терволово |
| Всего | 80 509 | 80 509 | 0 | 0 | 2 310 | 0 | 0 | 7 215 | 0 | 0 | 45 837 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 25 529 | 25 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 2 310 | 2 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 1 200 | 1 200 |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 1 110 | 1 110 |  |  | 1 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 23 219 | 23 219 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2020 | 2020 | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
|  | СМР |  |  | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |
| 1.2.3. Реконструкция сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2020 | 2020 | 49 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  | СМР |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2020 | 2020 | 840 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | СМР |  |  | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 |
| 1.2.4. Реконструкция РЧВ | ПИР | 2020 | 2020 | 504 | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |
|  | СМР |  |  | 7 200 | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 42 458 | 42 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 42 458 | 42 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2029 | 2032 | 2 778 | 2 778 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 778 |
|  | СМР |  |  | 39 680 | 19 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 840 |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 7 215 | 7 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 2 675 | 2 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Реконструкция насосных станций 2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования | ПИР | 2017 | 2017 | 126 | 126 |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
| 3.1.2. Реконструкция/устройство водонапорных башен | ПИР | 2017 | 2017 | 49 | 49 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 4 540 | 4 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2017 | 2017 | 560 | 560 |  |  |  |  |  | 560 |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2017 | 2017 | 260 | 260 |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 3 720 | 3 720 |  |  |  |  |  | 3 720 |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 5 307 | 5 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 4 960 | 4 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черново |
| Всего | 17 041 | 17 041 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 740 | 63 | 13 696 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 1 188 | 1 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 385 | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 185 | 185 |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 803 | 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2018 | 2018 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  | СМР |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  | 237 | 63 |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2018 | 2018 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |
|  | СМР |  |  | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 13 696 | 13 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 13 696 | 13 696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2024 | 2024 | 896 | 896 |  |  |  |  |  |  |  |  | 896 |
|  | СМР |  |  | 12 800 | 12 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 800 |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 445 | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 257 | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Установка частотного регулирования для скважинных насосов | ПИР | 2014 | 2014 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Обеспечение автоматизированной работы скважинных насосов в зависимости от давления в сети по ЭКМ | ПИР | 2014 | 2014 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2014 | 2014 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| В3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2014 | 2014 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 1 712 | 1 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 600 | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| Наименование объекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | окон. |  | 2012-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| Всего по поселению | 876 100 | 876 100 | 0 | 7 299 | 80 417 | 122 870 | 65 694 | 87 720 | 114 991 | 99 962 | 297 147 |
| д. Ивановка |
| Всего | 121 650 | 121 650 | 0 | 7 299 | 57 176 | 57 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2013 | 2013 | 2 619 | 2 619 | 0 | 2 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2014 | 2015 | 41 031 | 41 031 | 0 | 0 | 20 516 | 20 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети | ПИР | 2013 | 2013 | 4 680 | 4 680 | 0 | 4 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2014 | 2015 | 73 320 | 73 320 | 0 | 0 | 36 660 | 36 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Б.Рейзино |
| Всего | 63 950 | 63 950 | 0 | 0 | 3 837 | 15 028 | 15 028 | 15 028 | 15 028 | 0 | 0 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2014 | 2014 | 2 661 | 2 661 | 0 | 0 | 2 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2015 | 2018 | 41 689 | 41 689 | 0 | 0 | 0 | 10 422 | 10 422 | 10 422 | 10 422 | 0 | 0 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети | ПИР | 2014 | 2014 | 1 176 | 1 176 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2015 | 2018 | 18 424 | 18 424 | 0 | 0 | 0 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 0 | 0 |
| п. Пудость |
| Всего | 367 100 | 367 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 026 | 49 296 | 49 296 | 246 481 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2017 | 2017 | 19 176 | 19 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 176 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2018 | 2024 | 300 424 | 300 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 918 | 42 918 | 214 589 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети | ПИР | 2017 | 2017 | 2 850 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2018 | 2024 | 44 650 | 44 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 379 | 6 379 | 31 893 |
| д. Терволово |
| Всего | 323 400 | 323 400 | 0 | 0 | 19 404 | 50 666 | 50 666 | 50 666 | 50 666 | 50 666 | 50 666 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2014 | 2014 | 17 196 | 17 196 | 0 | 0 | 17 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2015 | 2020 | 269 404 | 269 404 | 0 | 0 | 0 | 44 901 | 44 901 | 44 901 | 44 901 | 44 901 | 44 901 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети | ПИР | 2014 | 2014 | 2 208 | 2 208 | 0 | 0 | 2 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2015 | 2020 | 34 592 | 34 592 | 0 | 0 | 0 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 5 765 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено долевое финансирование: 50% - ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" и 50% - частные инвестиции либо бюджетное софинансирование.

Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении

Таблица 22 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в теплоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в ин-вестициях и обслу-живании кредитов | тыс.руб. | 775 739 | 0 | 0 | 106 272 | 128 558 | 134 073 | 93 805 | 106 190 | 36 613 | 34 428 | 32 242 | 30 057 | 27 872 | 20 856 | 13 728 | 7 338 | 3 707 | -0 | -0 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 437 036 | 0 | 0 | 96 611 | 108 527 | 104 607 | 59 898 | 67 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 218 518 | 0 | 0 | 48 306 | 54 264 | 52 304 | 29 949 | 33 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств | тыс.руб. | 25 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 | 5 553 | 9 259 | 9 259 |
| За счет бюджетных средств | тыс.руб. | 218 518 | 0 | 0 | 48 306 | 54 264 | 52 304 | 29 949 | 33 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 338 703 | 0 | 0 | 9 661 | 20 031 | 29 466 | 33 907 | 38 798 | 36 613 | 34 428 | 32 242 | 30 057 | 27 872 | 20 856 | 13 728 | 7 338 | 3 707 | -0 | -0 |
| Источники инвести-ций и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 568 934 | 0 | 0 | 98 658 | 112 874 | 111 170 | 67 729 | 76 651 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 |
| Собственные средства | тыс.руб. | 131 898 | 0 | 0 | 2 047 | 4 346 | 6 562 | 7 831 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 131 898 | 0 | 0 | 2 047 | 4 346 | 6 562 | 7 831 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 |
| Изменение оборот-ного капитала за счет НДС | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 218 518 | 0 | 0 | 48 306 | 54 264 | 52 304 | 29 949 | 33 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 218 518 | 0 | 0 | 48 306 | 54 264 | 52 304 | 29 949 | 33 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 232 798 | 0 | 0 | 7 614 | 15 685 | 22 903 | 26 075 | 29 539 | 27 354 | 25 168 | 22 983 | 20 798 | 18 613 | 11 597 | 4 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 25 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 | 5 553 | 9 259 | 9 259 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в та-рифе | тыс.руб. | 232 798 | 0 | 0 | 7 614 | 15 685 | 22 903 | 26 075 | 29 539 | 27 354 | 25 168 | 22 983 | 20 798 | 18 613 | 11 597 | 4 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

Таблица 23– Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвес-тициях и обслужива-нии кредитов | тыс.руб. | 529 039 | 0 | 26 613 | 6 943 | 13 411 | 26 793 | 18 858 | 101 805 | 59 231 | 17 104 | 16 103 | 34 412 | 46 769 | 38 688 | 16 524 | 14 313 | 12 653 | 38 845 | 39 973 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 325 648 | 0 | 24 193 | 4 222 | 9 848 | 21 292 | 12 414 | 87 019 | 41 126 | 0 | 0 | 17 554 | 29 280 | 20 477 | 0 | 0 | 0 | 28 654 | 29 568 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 162 824 | 0 | 12 097 | 2 111 | 4 924 | 10 646 | 6 207 | 43 509 | 20 563 | 0 | 0 | 8 777 | 14 640 | 10 238 | 0 | 0 | 0 | 14 327 | 14 784 |
| За счет собственных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет бюджетных средств | тыс.руб. | 162 824 | 0 | 12 097 | 2 111 | 4 924 | 10 646 | 6 207 | 43 509 | 20 563 | 0 | 0 | 8 777 | 14 640 | 10 238 | 0 | 0 | 0 | 14 327 | 14 784 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 203 391 | 0 | 2 419 | 2 721 | 3 563 | 5 501 | 6 445 | 14 787 | 18 104 | 17 104 | 16 103 | 16 858 | 17 488 | 18 211 | 16 524 | 14 313 | 12 653 | 10 190 | 10 405 |
| Источники инвести-ций и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 391 500 | 0 | 24 706 | 4 825 | 10 658 | 22 553 | 13 938 | 90 387 | 45 366 | 4 240 | 4 240 | 22 166 | 34 512 | 26 143 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 34 927 | 35 841 |
| Собственные средства | тыс.руб. | 65 852 | 0 | 513 | 602 | 811 | 1 262 | 1 525 | 3 368 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 612 | 5 232 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 6 273 | 6 273 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 65 852 | 0 | 513 | 602 | 811 | 1 262 | 1 525 | 3 368 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 612 | 5 232 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 6 273 | 6 273 |
| Изменение оборотного капитала за счет НДС | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 162 824 | 0 | 12 097 | 2 111 | 4 924 | 10 646 | 6 207 | 43 509 | 20 563 | 0 | 0 | 8 777 | 14 640 | 10 238 | 0 | 0 | 0 | 14 327 | 14 784 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 162 824 | 0 | 12 097 | 2 111 | 4 924 | 10 646 | 6 207 | 43 509 | 20 563 | 0 | 0 | 8 777 | 14 640 | 10 238 | 0 | 0 | 0 | 14 327 | 14 784 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 137 539 | 0 | 1 907 | 2 119 | 2 753 | 4 239 | 4 920 | 11 418 | 13 865 | 12 864 | 11 864 | 12 247 | 12 256 | 12 545 | 10 858 | 8 647 | 6 987 | 3 917 | 4 133 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в та-рифе | тыс.руб. | 137 539 | 0 | 1 907 | 2 119 | 2 753 | 4 239 | 4 920 | 11 418 | 13 865 | 12 864 | 11 864 | 12 247 | 12 256 | 12 545 | 10 858 | 8 647 | 6 987 | 3 917 | 4 133 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении

Таблица 24 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоотведении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвес-тициях и обслужива-нии кредитов | тыс.руб. | 2 375 700 | 38 588 | 125 116 | 143 374 | 115 477 | 203 610 | 228 711 | 228 019 | 248 154 | 173 819 | 181 883 | 188 140 | 190 293 | 80 238 | 70 619 | 57 708 | 45 041 | 33 857 | 23 051 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 1 357 246 | 35 080 | 110 712 | 117 908 | 83 027 | 157 176 | 167 997 | 155 150 | 163 109 | 85 204 | 89 677 | 94 103 | 98 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 678 623 | 17 540 | 55 356 | 58 954 | 41 514 | 78 588 | 83 999 | 77 575 | 81 555 | 42 602 | 44 838 | 47 051 | 49 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств | тыс.руб. | 5 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 705 |
| За счет бюджетных средств | тыс.руб. | 678 623 | 17 540 | 55 356 | 58 954 | 41 514 | 78 588 | 83 999 | 77 575 | 81 555 | 42 602 | 44 838 | 47 051 | 49 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 1 018 453 | 3 508 | 14 404 | 25 466 | 32 450 | 46 434 | 60 714 | 72 870 | 85 045 | 88 615 | 92 206 | 94 037 | 92 191 | 80 238 | 70 619 | 57 708 | 45 041 | 33 857 | 23 051 |
| Источники инвести-ций и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 1 712 852 | 35 823 | 113 801 | 123 495 | 90 373 | 167 852 | 182 232 | 172 672 | 184 087 | 107 987 | 114 360 | 120 780 | 126 857 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 |
| Собственные средства | тыс.руб. | 355 606 | 743 | 3 089 | 5 587 | 7 346 | 10 676 | 14 235 | 17 522 | 20 978 | 22 783 | 24 683 | 26 677 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 355 606 | 743 | 3 089 | 5 587 | 7 346 | 10 676 | 14 235 | 17 522 | 20 978 | 22 783 | 24 683 | 26 677 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 |
| Изменение оборотного капитала за счет НДС | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 678 623 | 17 540 | 55 356 | 58 954 | 41 514 | 78 588 | 83 999 | 77 575 | 81 555 | 42 602 | 44 838 | 47 051 | 49 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 678 623 | 17 540 | 55 356 | 58 954 | 41 514 | 78 588 | 83 999 | 77 575 | 81 555 | 42 602 | 44 838 | 47 051 | 49 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 668 552 | 2 765 | 11 315 | 19 879 | 25 104 | 35 758 | 46 479 | 55 347 | 64 067 | 65 832 | 67 523 | 67 360 | 63 436 | 51 483 | 41 864 | 28 953 | 16 286 | 5 102 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 5 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 705 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 668 552 | 2 765 | 11 315 | 19 879 | 25 104 | 35 758 | 46 479 | 55 347 | 64 067 | 65 832 | 67 523 | 67 360 | 63 436 | 51 483 | 41 864 | 28 953 | 16 286 | 5 102 | 0 |

# Величина тарифов и доступность программы для населения

Таблица 25 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 1)

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 1 524,4 | 1 494,5 | 1 629,2 | 1 689,3 | 2 170,4 | 2 175,0 | 2 340,9 | 2 658,6 | 2 909,1 | 3 154,8 | 3 359,6 |
| Производственная программа | руб./Гкал | 1 524,4 | 1 494,5 | 1 545,1 | 1 605,2 | 2 086,3 | 2 090,9 | 2 223,9 | 2 386,1 | 2 550,5 | 2 724,5 | 2 887,7 |
| Инвестиционная программа | руб./Гкал | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 117,0 | 272,5 | 358,6 | 430,3 | 472,0 |
| Тариф на услуги по горячему водоснабжению | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 112,0 | 124,3 | 138,0 | 152,5 | 168,1 | 184,9 | 201,5 |
| Производственная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 12,6 | 13,6 | 15,4 | 16,1 | 20,2 | 31,5 | 35,7 | 40,3 | 43,7 | 48,5 | 60,3 |
| Производственная программа | руб./м3 | 12,6 | 13,6 | 15,4 | 16,1 | 20,0 | 21,7 | 22,8 | 24,2 | 25,4 | 26,7 | 27,8 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,8 | 12,9 | 16,1 | 18,3 | 21,8 | 32,5 |
| Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./м3 | 14,8 | 16,9 | 18,7 | 19,5 | 21,4 | 25,6 | 31,4 | 38,6 | 46,9 | 54,6 | 62,0 |
| Производственная программа | руб./м3 | 14,8 | 16,9 | 18,7 | 19,5 | 19,7 | 20,5 | 22,0 | 23,2 | 24,4 | 25,6 | 26,6 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 5,1 | 9,4 | 15,4 | 22,5 | 29,0 | 35,3 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
| Производственная программа | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
| Производственная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата с одной семьи за коммуналь-ные услуги (с НДС), в том числе: | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 242,0 | 5 082,2 | 5 561,5 | 6 152,9 | 6 938,1 | 7 650,1 | 8 392,1 | 9 168,7 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 804,9 | 2 318,9 | 2 323,9 | 2 501,1 | 2 840,5 | 3 108,2 | 3 370,7 | 3 589,5 |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 093,2 | 1 226,6 | 1 361,6 | 1 511,3 | 1 670,0 | 1 840,8 | 2 025,1 | 2 206,9 |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,6 | 322,5 | 501,5 | 568,5 | 642,0 | 696,3 | 772,9 | 960,9 |
| Водоотведение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,1 | 340,9 | 408,4 | 499,5 | 615,0 | 747,0 | 869,9 | 987,0 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 608,6 | 693,8 | 777,0 | 874,2 | 962,5 | 1 039,6 | 1 124,8 | 1 185,7 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,6 | 179,5 | 189,2 | 198,4 | 208,2 | 218,3 | 228,6 | 238,7 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 238,1 | 42 763,9 | 45 115,9 | 47 777,8 | 49 993,0 | 52 207,3 | 54 434,3 | 56 865,6 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Максимально допустимая доля собст-венных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимально допустимая плата с од-ной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | руб./мес. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 123,8 | 4 276,4 | 4 511,6 | 4 777,8 | 4 999,3 | 5 220,7 | 5 443,4 | 5 686,6 |
| Доступность | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 |

Таблица 26 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 2)

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 3 531,7 | 3 714,8 | 3 899,6 | 4 036,5 | 4 158,4 | 4 224,9 | 4 244,6 | 4 426,8 | 4 511,7 | 4 612,3 | 4 744,5 |
| Производственная программа | руб./Гкал | 3 051,0 | 3 233,7 | 3 418,7 | 3 588,3 | 3 752,4 | 3 902,3 | 4 044,5 | 4 190,9 | 4 340,9 | 4 489,9 | 4 643,1 |
| Инвестиционная программа | руб./Гкал | 480,8 | 481,1 | 480,9 | 448,2 | 406,0 | 322,6 | 200,1 | 235,9 | 170,8 | 122,4 | 101,4 |
| Тариф на услуги по горячему водоснабжению | руб./м3 | 218,7 | 236,6 | 254,8 | 271,3 | 287,3 | 302,2 | 316,5 | 331,3 | 346,4 | 361,5 | 377,1 |
| Производственная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 67,5 | 71,4 | 73,8 | 74,2 | 67,5 | 63,5 | 59,2 | 55,4 | 50,9 | 42,6 | 38,7 |
| Производственная программа | руб./м3 | 28,8 | 30,0 | 31,2 | 32,3 | 33,4 | 34,4 | 35,2 | 36,1 | 37,0 | 37,8 | 38,7 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 38,7 | 41,4 | 42,6 | 41,9 | 34,1 | 29,1 | 24,0 | 19,4 | 14,0 | 4,8 | 0,0 |
| Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./м3 | 65,4 | 71,0 | 76,7 | 82,9 | 87,9 | 90,3 | 91,6 | 101,4 | 100,5 | 100,0 | 107,2 |
| Производственная программа | руб./м3 | 27,6 | 28,7 | 29,8 | 30,8 | 31,9 | 32,7 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36,1 | 36,9 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 37,8 | 42,3 | 46,9 | 52,1 | 56,0 | 57,5 | 58,0 | 67,0 | 65,3 | 63,9 | 70,3 |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб/кВтч | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 |
| Производственная программа | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб/кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 8,9 |
| Производственная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата с одной семьи за коммуналь-ные услуги (с НДС), в том числе: | руб./мес. | 9 778,9 | 10 395,5 | 11 000,2 | 11 502,0 | 11 849,0 | 12 112,5 | 12 282,6 | 12 779,4 | 12 991,7 | 13 163,3 | 13 567,7 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 3 773,4 | 3 969,0 | 4 166,5 | 4 312,7 | 4 443,0 | 4 514,0 | 4 535,0 | 4 729,7 | 4 820,4 | 4 927,9 | 5 069,1 |
| Горячее водоснабжение | руб./мес. | 2 394,5 | 2 590,8 | 2 789,8 | 2 970,4 | 3 145,8 | 3 308,8 | 3 465,3 | 3 627,2 | 3 792,9 | 3 958,3 | 4 129,4 |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 1 075,8 | 1 137,1 | 1 176,2 | 1 182,8 | 1 075,6 | 1 011,9 | 942,6 | 882,9 | 811,2 | 678,4 | 616,2 |
| Водоотведение | руб./мес. | 1 041,7 | 1 130,3 | 1 221,8 | 1 321,1 | 1 400,3 | 1 438,4 | 1 458,6 | 1 615,6 | 1 601,1 | 1 593,0 | 1 707,4 |
| Электроснабжение | руб./мес. | 1 244,7 | 1 309,4 | 1 376,7 | 1 436,0 | 1 496,2 | 1 542,6 | 1 575,0 | 1 608,1 | 1 640,3 | 1 669,6 | 1 699,4 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 248,8 | 259,0 | 269,2 | 279,0 | 288,1 | 296,8 | 306,1 | 315,9 | 325,9 | 336,0 | 346,1 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 59 284,0 | 61 768,4 | 64 315,6 | 67 111,4 | 69 981,7 | 72 928,4 | 76 035,0 | 79 177,1 | 82 581,9 | 86 098,3 | 89 784,9 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Максимально допустимая доля собст-венных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Максимально допустимая плата с од-ной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | руб./мес. | 5 928,4 | 6 176,8 | 6 431,6 | 6 711,1 | 6 998,2 | 7 292,8 | 7 603,5 | 7 917,7 | 8 258,2 | 8 609,8 | 8 978,5 |
| Доступность | % | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,3 |

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Пудостьского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.