ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Том 4

ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

ШИФР 09-10-ГП

Том 4

Генеральный директор                                      Иваненко В.Б.

Архитектор                                                      Проскурина А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

1.1.	Исходные данные для проектирования	5

2.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ	12

2.1.	Воздействие современных средств поражения на функционирование поселения	12

2.2.	Воздействие ЧС природного характера на функционирование поселения	22

3.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	24

4.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	27

4.1.	Защита населения и территории в военное время	30

4.2.	Защита населения и территории при ЧС	32

4.2.1.	При ЧС техногенного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС	33

4.2.2.	При ЧС природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС	35

5.ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	38

5.1.	Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения	38

5.2.	Защита населения и территории с учетом численности размещаемого рассредоточиваемого населения, в том числе по обеспечению ЗС ГО, транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно.	38

5.3.	Предложения медицинскому обслуживанию	40

5.4.	Предложения по культурно-бытовому обслуживанию	40

5.5.	Мероприятия по функционированию водо-, электро-, тепло- и газоснабжения	40

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п.п. | Наименование | Масштаб | Номер тома/листа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходно-разрешительная документация |  | I |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  | II |
| 3 | Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Пудостьское сельское поселение |  | III |
| 4 | ИТМ ГО и ЧС |  | IV |
| 5 | Мероприятия по пожарной безопасности |  | V |
| 1 | Схема размещения проектируемого поселения в районе | 1:10 000 | IV-1 |
| 2 | Схема современного использования территории | 1:10 000 | IV-2 |
| 3 | Схема территориального развития поселения | 1:10 000 | IV-3 |
| 4 | Схема транспортных коммуникаций | 1:10 000 | IV-4 |
| 5 | Схема инженерного оборудования территории | 1:10 000 | IV-5 |

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Исходные данные для проектирования

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) генерального плана Пудостьского сельского поселения разработан в соответствии с:

- заданием на разработку генерального плана;

- исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области исх. № 1567-2-4-3 от 01.06.2010 г.

Заказчик – администрация Пудостьского сельского поселения.

Подрядчик – ООО "АЦМИ"Регион-Инвест".

Раздел проекта ИТМ ГОЧС выполнен ООО "АЦМИ"Регион-Инвест" Свидетельство СРО № П-012-294-01 от 07.17.2011 г. на стадии «Проект генерального плана».

Раздел ИТМ ГОЧС выполнен в соответствии со следующими нормативными документами;

- СП 11-112-01 «Порядок разработки и состав раздела разработки, и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.51-90* «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.53-84* «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Основными задачами раздела ИТМ ГОЧС являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.

Раздел ИТМ ГОЧС предназначен также для информирования органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при органах исполнительной власти Ленинградской области о потенциально опасном производстве на объекте в целях организации и контроля за соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятии, производственная деятельность которого представляет потенциальную опасность для собственного производственного персонала, окружающего населения и персонала других производственных объектов.

  - Краткое описание места расположения поселения на территории Ленинградской области и Гатчинского муниципального района.

Гатчинский муниципальный район – один из наиболее развитых промышленно-аграрных районов Ленинградской области: площадь муниципального района составляет 285 тыс. га, численность населения – 223,6 тыс. человек (согласно схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района).

Муниципальное образование Пудостьское сельское поселение расположено в северо-западной части Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Границы сельского поселения определены областным законом от 16 декабря 2004 года № 113-оз "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе". МО Пудостьское сельское поселение граничит:

- на севере — с Ломоносовским муниципальным районом;

- на северо-востоке — с Таицким городским поселением;

- на востоке — с Веревским сельским поселением;

- на юго-востоке — с муниципальным образованием город Гатчина;

- на юге — с Большеколпанским сельским поселением;

- на юго-западе — с Войсковицким сельским поселением;

- на западе — с Сяськелевским сельским поселением.

Рассматриваемая территория находится на не значительном расстоянии с северо-восточной стороны от федеральной автомобильной дороги «Нарва» (Южное полукольцо) и с восточной стороны от федеральной автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Псков».

  - Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия, транспортная и инженерная инфраструктура

Транспортная инфраструктура

Территория поселения прилегает с северо-западной стороны к федеральной автомобильной дороге Санкт-Петербург – граница с Эстонией (на Таллинн) и с восточной стороны к региональной автомобильной дороге Красное село – Гатчина - Павловск.

Таким образом, основу сети автомобильных дорог составляет одна из радиальных дорог, берущих начало в Санкт-Петербурге – федеральная дорога Санкт-Петербург – граница с Эстонией (на Таллинн). Дорога обеспечивает выход Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Прибалтийские страны. Автомагистраль Стрельна – Кипень - Гатчина пересекает сельское поселение с востока на запад и, фактически, делит его пополам. Пересечения и примыкания с автомобильными дорогами осуществлены в одном уровне.

Достаточно близкое расположение административного центра – пос. Пудость к административному центру муниципального района (Гатчина) и Санкт-Петербургу обусловило преобладающие связи в этих направлениях. Вторичными являются транспортные связи с соседними муниципальными образованиями.

По территории поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург – Гатчина - Балтийская, имеется железнодорожная станция Пудость.

Климатические условия

Исходные данные для написания раздела предоставлены ГУ «Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (письмо № 20/07-11/734 рк от 04.08.2010 и №20/07-11/508 рк от 28.05.2010).

Территория Гатчинского муниципального района относится к атлантико-континентальной области умеренного пояса. Из всех климатообразующих факторов наибольшее влияние оказывают условия атмосферной циркуляции, т.е. взаимодействие морских и континентальных воздушных масс, арктические вторжения и активная циклоническая деятельность. Под их влиянием формируется климат с умеренно-теплым летом и неустойчивой, с частыми оттепелями зимой.

Зима продолжается около 90 суток. Зимой преимущественно наблюдается пасмурная, неустойчивая погода. Сильные морозы наблюдаются редко, но переносятся тяжело из-за большой влажности.

Весна носит затяжной характер. Теплый период года (с положительной среднесуточной температурой) начинается в конце марта и длится до первой декады ноября. Погода заметно улучшается, увеличивается число ясных солнечных дней. Происходит интенсивный рост температуры воздуха. Осадки выпадают реже и они менее длительны, чем в другие сезоны. Устойчивый переход средней суточной температуры через 5ºС обычно происходит в третьей декаде апреля, а через 10ºС — к середине мая.

Летом характерна неустойчивая теплая и ясная погода, часто сменяемая пасмурными и холодными моросящими дождями.

Осень наступает в середине сентября с началом заморозков, общим ухудшением погоды, понижением температуры, повышением влажности, увеличением облачности. Характерными для осени являются длительные периоды ненастья и осенней распутицы. Средняя месячная температура понижается от 10оС в сентябре до -1ºС в ноябре. В середине сентября происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 10ºС, в середине октября — через 5 ºС, а к началу второй декады ноября — через 0ºС.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Территория Пудостьского сельского поселения расположена на юго-востоке Ижорской возвышенности Ордовикского плато.

Подземные воды

Основным источником водоснабжения на территории Пудостьского сельского поселения являются подземные воды ордовикского водоносного горизонта. Горизонт сложен известняками и доломитами, что определяет высокую жесткость воды, снижая ее потребительские качества.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды.

Через поселение проходит железная дорога Санкт-Петербург - Гатчина, имеется ж.д. станция Пудость. Осуществляется пригородное сообщение.

Ближайший морской порт расположен в Санкт-Петербурге (транспортная доступность около 55 км).

Ближайший речной порт расположен в Санкт-Петербурге (транспортная доступность около 45 км).

Ближайший аэропорт "Пулково" расположен в Санкт-Петербурге (транспортная доступность около 25 км).

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В настоящее время системы централизованного водоснабжения присутствуют в населенных пунктах: Пудость, Терволово, Большое Рейзино, Ивановка, Черново.

Водопотребителями в вышеуказанных населенных пунктах являются: многоквартирная жилая застройка, объекты культурно-бытового обслуживания, промышленные и сельскохозяйственные объекты. Потребители индивидуальной жилой застройки централизованным водоснабжением охвачены незначительно и снабжаются водой индивидуально (водоразборные колонки на уличной водопроводной сети, общественные колодцы, а также колодцы, скважины, располагаемые у каждого конкретного потребителя).

Централизованные системы водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения по степени обеспеченности подачи воды относятся к 3 категории (допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часа.

Проекты зон санитарной охраны скважин не разработаны. Первый пояс ЗСО (зона строгой охраны) имеется на всех водозаборах.

По данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» (письмо №663 от 26.07.2010) на 01.01.2010 установленная производственная мощность всех насосных станций I подъема составляла 10,34 тыс. м3/сутки. Фактическая мощность всех водозаборов поселения на конец 2009 г. составила 8,51 тыс. м3/сутки (паспорт Пудостьского сельского поселения за 2011 г.).

Сети водопровода

Для транспортировки воды от водозаборов к потребителям используются водопроводные сети, все сети проложены подземно.

По данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» одиночное протяжение водопроводной сети в Пудостьском сельском поселении составляет 21,771 км. Процент изношенности водопроводной сети значительный (94 %) — 20,566 км сети требуют замены. Сети выполнены в основном из чугуна, средний диаметр 25-100 мм.

Водоотведение

В сельском поселении централизованные системы отведения хозяйственно-бытовых сточных вод (включающие самотечные и напорные коллекторы, КНС, очистные сооружения) имеют следующие населенные пункты: Пудость, Большое Рейзино, Ивановка, Терволово. Централизованный отвод сточных вод осуществляется от многоквартирной жилой застройки, объектов культурно-бытового обслуживания, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Хозяйственно-бытовые сточные воды по самотечным коллекторам подаются на канализационные насосные станции (КНС) и далее, напорными коллекторами, подаются на канализационные очистные сооружения (КОС), очищенные стоки сбрасываются в водные объекты (реки Парица, Ижора и Стрелка).

На большинстве территорий индивидуальной жилой застройки вышеуказанных населенных пунктов сельского поселения действует выгребная система канализации или локальные (индивидуальные) очистные сооружения. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

Теплоснабжение

В целом по сельскому поселению преобладает усадебная застройка, теплоснабжение которой осуществляется от индивидуальных отопительных систем при помощи газа, электроэнергии, твердых и жидких видов топлива.

Обеспечение тепловой энергией потребителей многоквартирных жилых домов и общественно-деловой застройки, а также небольшого числа потребителей усадебной застройки, осуществляется централизованно - от котельных. Населенные пункты, в которых имеется центральное теплоснабжение: деревня Большое Рейзино, деревня Ивановка, поселок Пудость, поселок Терволово. Обслуживающей организацией является ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Все котельные работают на природном газе. Общий процент охвата жителей центральным теплоснабжением составляет 52 %.

Тепловые сети

Характеристики тепловых сетей, посредством которых тепловая энергия транспортируется от котельных потребителям, приведены в таблице.

Таблица 1

Характеристики тепловых сетей

| № п.п. | № котельной | Диаметр, мм | Длина, км | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31 | 57-219 | 1,139 | 1977 | 100 | 22,95 |
| 2 | 38 | 40-200 | 4,631 | 1973 | 42,03 | 27,96 |
| 3 | 50 | 40-300 | 3,975 | 1979 | 100 | 17,5 |
| 4 | 51 | 50-300 | 5,804 | 1967 | 100 | 29,3 |

Кроме того, в поселении имеются локальные котельные малой мощности в поселке Мыза-Ивановка и вблизи населенного пункта Терволово, для обеспечения теплом ведомственных жилых многоквартирных домов Гатчинского ДРСУ и лесопитомника. Данные котельные работают на твердом топливе. Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных источников теплоснабжения.

Телефонизация

В настоящее время Пудостьское сельское поселение частично телефонизировано.

  - Данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по ГО

Общая площадь территории: 14726 га

Административный центр - посёлок Пудость

На территории поселения находятся 28 населённых пунктов – 3 посёлка и 25 деревень:

Перечень населенных пунктов расположенных на территории Пудостьского сельского поселения и количество проживающих жителей

Таблица 2.

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Зарегистрировано жителей (на 01.01.2011г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Алапурская | 88 |
| 2 | деревня | Ахмузи | 4 |
| 3 | деревня | Большое Рейзино | 1165 |
| 4 | деревня | Ивановка | 1158 |
| 5 | деревня | Кезелево | 42 |
| 6 | деревня | Кемпелево | 14 |
| 7 | деревня | Корпиково | 147 |
| 8 | деревня | Котельниково | 54 |
| 9 | деревня | Куйдузи | 3 |
| 10 | деревня | Кямяря | 8 |
| 11 | деревня | Лайдузи | 3 |
| 12 | деревня | Малая Оровка | 30 |
| 13 | деревня | Малое Рейзино | 58 |
| 14 | деревня | Мута-Кюля | 14 |
| 15 | поселок | Мыза-Ивановка | 1138 |
| 16 | деревня | Педлино | 14 |
| 17 | деревня | Пеньково | 15 |
| 18 | деревня | Петрово | 45 |
| 19 | деревня | Пеушалово | 6 |
| 20 | деревня | Покизен-Пурская | 52 |
| 21 | поселок | Пудость | 2558 |
| 22 | деревня | Скворицы | 101 |
| 23 | деревня | Сокколово | 121 |
| 24 | поселок | Терволово | 2011 |
| 25 | деревня | Хиндикалово | 21 |
| 26 | деревня | Хюттелево | 8 |
| 27 | деревня | Черново | 148 |
| 28 | деревня | Юля-Пурская | 26 |

Общее число постоянных жителей на 01.01.2011 составляет 9,05 тыс. человек. Большая часть из них проживают в посёлке Пудость (2,58 тыс. чел.) и поселке Терволово (2,011 тыс. чел.). В летний период население значительно увеличивается.

Население

Территория поселения долгое время используется для ведения сельского хозяйства. В поселении расположены три крупных сельскохозяйственных предприятия. Основную площадь земель поселения занимают сельскохозяйственные угодья, используемые для выращивания крупного рогатого скота.

Согласно исходным данным и требованиям выданным ГУ МЧС России по Ленинградской области – территория Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района к группам территорий по ГО не отнесена

# РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

## Воздействие современных средств поражения на функционирование поселения

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- для наземных зданий и сооружений при сильном разрушении - разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей. Поражение большей части находящихся в здании людей. Возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов;

- опасное радиоактивное заражение (дозы излучения на ее внешней границе – 1 200 рад, а на внутренней границе – 4 000 рад), что представляет опасность для проживающего на территории населения;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- для подземных сетей коммунального хозяйства при сильном разрушении - деформация и разрывы трубопроводов в отдельных местах, повреждаются стыки, образуются трещины, нарушаются фланцевые соединения.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями техногенного характера рассматриваются:

- пожары;

- аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах;

- аварии на транспорте.

В качестве наиболее опасных природных процессов, характерных для данного района строительства, способными стать источниками ЧС, являются:

- грозы;

- лесные пожары;

- сильные ветры;

- сильные морозы;

- снегопады;

- ливни;

- крупный град;

- гололед.

  - Воздействие ЧС техногенного характера на функционирование поселения

Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров является причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

Таблица 3.

Населенные пункты, прилегающие к землям государственного лесного фонда, к кварталам 1-2 класса пожарной опасности.

| № п.п. | Наименование населенного пункта | Класс пожарной опасности лесного квартала | Количество жилых домов находящихся в пожароопасной зоне по этапам реализации генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Терволово | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Пеушалово | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Лайдузи | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Кезелево | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Алапурская | 2 | 0 | 0 | 1 |

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве это ошибки персонала, отказы оборудования, а так же отказы (разрушения) коммуникаций.

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

В соответствии с Исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области исх. № 1567-2-4-3 от 01.06.2010 г, Письмом Отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области №32/06 от 17.05.2012 г. рядом с территорией проектирования расположены потенциально опасные объекты:

- радиационно-опасные: Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова - 3 класс опасности;

- взрывопожароопасные: Ленинградская станция подземного хранения – 5 класс опасности;

- АЗС;

- котельные.

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Воздействие от потенциально опасного объекта Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова

В соответствии с письмом ОГО и ЧС Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 17.05.2012 № 32/06 и "Плана мероприятий Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова по защите персонала и населения в случае радиационной аварии на реакторном комплексе ВВР-М" - зона возможного радиоактивного заражения от Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова составляет от реактора ВВР-М - 20 км.

При гипотетической аварии на Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова, выбросе на уровне 5 % накопленных в реакторе ВВР_М продуктов деления из трубы вентилятора суммарная доза, облучения при неблагоприятных ветрах может достичь значения 0,05 - 2,5 бэр. Через два часа, от момента гипотетической аварии, после медленного прохождения облака, мощность дозы упадет на несколько порядков. Загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности, но если предположить локализацию концентрации, то часть территории в 2 - 5 кв. км может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Важнейшим мероприятием явится тщательное дозиметрическое обследование и возможное установление запретных зон.

Зона наблюдения для реакторного комплекса ВВР-М, утвержденная органами Государственного санитарного надзора составляет 4 000 м

Таблица 4.

Населенные пункты и количество жителей, находящиеся в зоне возможно опасного радиоактивного заражения от ПИАФ им. Б.П. Константинова

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Зарегистрировано жителей (на 01.01.2011г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Алапурская | 88 |
| 2 | деревня | Ахмузи | 4 |
| 3 | деревня | Большое Рейзино | 1165 |
| 4 | деревня | Ивановка | 1158 |
| 5 | деревня | Кезелево | 42 |
| 6 | деревня | Кемпелево | 14 |
| 7 | деревня | Корпиково | 147 |
| 8 | деревня | Котельниково | 54 |
| 9 | деревня | Куйдузи | 3 |
| 10 | деревня | Кямяря | 8 |
| 11 | деревня | Лайдузи | 3 |
| 12 | деревня | Малая Оровка | 30 |
| 13 | деревня | Малое Рейзино | 58 |
| 14 | деревня | Мута-Кюля | 14 |
| 15 | поселок | Мыза-Ивановка | 1138 |
| 16 | деревня | Педлино | 14 |
| 17 | деревня | Пеньково | 15 |
| 18 | деревня | Петрово | 45 |
| 19 | деревня | Пеушалово | 6 |
| 20 | деревня | Покизен-Пурская | 52 |
| 21 | поселок | Пудость | 2558 |
| 22 | деревня | Скворицы | 101 |
| 23 | деревня | Сокколово | 121 |
| 24 | поселок | Терволово | 2011 |
| 25 | деревня | Хиндикалово | 21 |
| 26 | деревня | Хюттелево | 8 |
| 27 | деревня | Черново | 148 |
| 28 | деревня | Юля-Пурская | 26 |

Населенные пункты: Покизен-Пурская, Юля-Пурская, Малое Рейзино, Большое Рейзино, Мыза-Ивановка, Ивановка, Пудость, Сокколово, Корпиково попадают в зону возможных сильных разрушений (ЗВСР) в особый период.

Таблица 5.

Количество жителей проживающих в населенных пунктах, которые попадают в зону возможно сильных разрушений (ЗВСР) в особый период.

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Зарегистрировано жителей (на 01.01.2011г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Большое Рейзино | 1165 |
| 2 | деревня | Ивановка | 1158 |
| 3 | деревня | Корпиково | 147 |
| 4 | деревня | Малое Рейзино | 58 |
| 5 | поселок | Мыза-Ивановка | 1138 |
| 6 | деревня | Покизен-Пурская | 52 |
| 7 | поселок | Пудость | 2558 |
| 8 | деревня | Сокколово | 121 |
| 9 | деревня | Юля-Пурская | 26 |
|  |  | ИТОГО | 6423 |

Воздействие от потенциально опасного объекта ООО "Газпром ПХГ" филиал Ленинградское управление подземного хранения газа

В соответствии с письмом ОГО и ЧС Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 18.04.2011 № 30/06 и Паспорта безопасности ООО "Газпром ПХГ" филиал Ленинградское управление подземного хранения газа - данный объект не представляет опасности для территории поселения и населения. Данный объект находится на удалении 15 км от ближайшей границы Пудостьского сельского поселения.

Аварии на транспорте

Возможны аварии с потенциально опасными веществами, перевозимыми по автомобильной дороге Стрельна – Кипень - Гатчина регионального значения в Ленинградской области, дорогам районного значения, а именно: взрыв при перевозке аммиака максимальной массой 5 т; взрыв взрывчатых веществ максимальной массой 1000 кг.

Таблица 6.

Населенные пункты, попадающие в зону воздействия при взрыве при перевозке аммиака по автомобильной дороге

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Зарегистрировано жителей (на 01.01.2011г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Алапурская | 88 |
| 2 | деревня | Ахмузи | 4 |
| 3 | деревня | Большое Рейзино | 1165 |
| 4 | деревня | Ивановка | 1158 |
| 5 | деревня | Котельниково | 54 |
| 6 | деревня | Малое Рейзино | 58 |
| 7 | деревня | Мута-Кюля | 14 |
| 8 | поселок | Мыза-Ивановка | 1138 |
| 9 | деревня | Петрово | 45 |
| 10 | деревня | Покизен-Пурская | 52 |
| 11 | поселок | Пудость | 2558 |
| 12 | деревня | Скворицы | 101 |
| 13 | деревня | Сокколово | 121 |
| 14 | поселок | Терволово | 2011 |
| 15 | деревня | Юля-Пурская | 26 |
|  |  | ИТОГО | 8593 |

При прогнозировании масштабов заражения на случай аварии в качестве исходных данных приняты следующие показатели: количество АХОВ -5 т, метеорологические условия - инверсия, скорость ветра 1 м/с. В результате получили, что глубина зоны поражения при взрыве аммиака массой 5 т составит 1690 м. Расчет произведен согласно «Методике прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90. Часть территории попадает в зону заражения АХОВ. Зона заражения приведена в приложении №11.

Оценка возможных последствий аварии при взрыве заряда ВВ перевозимых на автомобиле проводилась по «Обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций» 1998 г. под редакцией Шойгу С. К.; часть 2-я.

При взрыве взрывчатых веществ (ВВ) в общем виде параметры взрыва ВВ определяются в зависимости от вида ВВ, эффективной массы, характера подстилающей поверхности. При расчетах принято: масса ВВ – 1000 кг, ВВ – тротил, подстилающая поверхность – бетон. Результаты зон поражения сведены в таблицу.

Таблица 7.

Результаты зон поражения

| Характеристика разрушения | Значение избыточного давления, кПа | Зона поражения, м |
| --- | --- | --- |
| Слабые разрушения | 10 | 104 |
| Средние разрушения | 20 | 67 |
| Сильные разрушения | 30 | 53 |
| Полные разрушения | 50 | 39 |

Основными мероприятиями по защите населения являются:

- экстренная эвакуация населения при аварии на транспорте;

- обеспечение обслуживающего персонала дежурно-диспетчерской службы индивидуальными средствами защиты.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

По территории поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург-Гатчина, имеется ж.д. станция Пудость.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279,5 км3), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров в населенных пунктах.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с "Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

"Методика оценки радиационной и химической обстановки по данным разведки гражданской обороны", МО СССР, 1980 г. – только в части определения возможных потери населения в очагах химического поражения.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%);

- автомобильная емкость с хлором – 1 т, 6 т;

- автомобильная емкость с аммиаком – 8 м3, 6 т;

2. толщина свободного разлития – 0,05 м;

3. метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. температура окружающего воздуха +20о С;

6. время от начала аварии – 1 час.

Таблица 8.

Угловые размеры зоны возможного заражения АХОВ

в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | 0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 | > 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, оС | 360 | 180 | 90 | 45 |

Таблица 9.

Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |
| --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

*1. Инверсия – состояние приземного слоя воздуха, при котором температура нижнего слоя меньше температуры верхнего слоя (устойчивое состояние атмосферы).

Таблица 9.1.

Характеристика зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| № п/п | Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 6 т | 8 м3 | 6 т |
| 1 | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
| 3 | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
| 4 | Пороговая токсодоза, мг/мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
| 5 | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
| 7 | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,4 | 5,18 | 5,4 |
| 9 | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,972 | 0,002 | 0,002 |
| 10 | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 2,965 | 0,150 | 0,157 |
| 11 | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
| 12 | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,58 | 4,7 | 0,079 | 0,082 |
|  | Вторичным облаком | 3,2 | 9,1 | 1,491 | 1,522 |
|  | Полная | 4,0 | 11,4 | 1,530 | 1,563 |
| 13 | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,0 | 5 | 1,53 | 1,5 |
| 15 | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,65 | 13,3 | 1,732 | 1,8 |
| 16 | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,41 | 39,24 | 3,66 | 3,83 |

Выводы:

1. При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 1 т и в радиусе 5 км при разрушении емкости 6 т;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака.

2. При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 0,279 км²), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров.

3. Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери – 10 %;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) – 15 %;

- санитарные потери легкой формы тяжести – 20 %;

- пороговые воздействия – 55 %.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемом объекте в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Руководство по определению зон воздействия опасных факторов при аварии со сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на объектах железнодорожного транспорта" (1997 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с - СУГ – 14.5 м3;

- ГСМ – 8 м3;

железнодорожной цистерны - СУГ – 73 м3;

- ГСМ – 72 м3;

давление в емкостях с СУГ - 1,6 МПа;

толщина слоя разлития - 0,05 м (0,02 м);

территория - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы - плюс 20оС;

скорость приземного ветра - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС - 15-100 м;

класс пожара - В1.

Таблица 10.

Характеристика зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж.д. цистерна | а/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расселения (50 %), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ (ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ (ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ (ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ (ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ (ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин/с | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке го рящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Таблица 11.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Выводы:

При аварии на транспортных магистралях и предприятиях с ГСМ, СУГ, проектируемые объекты могут попасть в зоны разрушений различной степени с последующим возгоранием.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,47 до 279 км²), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 150 м) и пожаров на территории населенных пунктов.

## Воздействие ЧС природного характера на функционирование поселения

Грозы

Среднегодовая продолжительность гроз в рассматриваемом районе строительства составляет 40-60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 1 км2/год. Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а так же занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры). Температура наиболее холодной пятидневки для данного района строительства с обеспеченностью 0,92 составляет минус 26°С, с обеспеченностью 0,98 минус 30°С.

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/см2.

Ливневые дожди и подтопление грунтовыми водами

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района строительства, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Вывод:

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов относятся:

- сильные ветры;

- подтопление фундаментов и помещений зданий, находящихся ниже планировочной отметки земли грунтовыми водами.

Категория опасности остальных природных процессов - умеренно опасные.

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В соответствии с письмом от 17.05.2012 №32/06 отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Гатчинскому муниципальному району на территории поселения в настоящее время на территории поселения присутствуют специально оборудованные сооружения для защиты населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ПРУ в количестве 6 шт. общей вместимостью 4 630 чел. общей площадью 3 196 м2.

Рассматриваемая территория находится в зоне световой маскировки. Для повышения устойчивости и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 предусмотрены мероприятия по светомаскировке освещения (уличного и внутреннего).

Существующие инженерные сети отвечают нормам СНиП 2.01.51-90.

На территории Пудостьского сельского поселения объектов (организаций), категорированных по гражданской обороне (ГО) и продолжающих производственную деятельность в военный период в настоящее время не расположено.

Все населенные пункты, территории Пудостьского сельского поселения согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (территория шириной 20 км от г. Гатчина - категорированного города 3 группы).

Таблица 12.

Населенные пункты, находящиеся в зоне возможно опасного радиоактивного заражения от города Гатчина - категорированного города 3 группы

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Зарегистрировано жителей (на 01.01.2011 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Алапурская | 88 |
| 2 | деревня | Ахмузи | 4 |
| 3 | деревня | Большое Рейзино | 1165 |
| 4 | деревня | Ивановка | 1158 |
| 5 | деревня | Кезелево | 42 |
| 6 | деревня | Кемпелево | 14 |
| 7 | деревня | Корпиково | 147 |
| 8 | деревня | Котельниково | 54 |
| 9 | деревня | Куйдузи | 3 |
| 10 | деревня | Кямяря | 8 |
| 11 | деревня | Лайдузи | 3 |
| 12 | деревня | Малая Оровка | 30 |
| 13 | деревня | Малое Рейзино | 58 |
| 14 | деревня | Мута-Кюля | 14 |
| 15 | поселок | Мыза-Ивановка | 1138 |
| 16 | деревня | Педлино | 14 |
| 17 | деревня | Пеньково | 15 |
| 18 | деревня | Петрово | 45 |
| 19 | деревня | Пеушалово | 6 |
| 20 | деревня | Покизен-Пурская | 52 |
| 21 | поселок | Пудость | 2558 |
| 22 | деревня | Скворицы | 101 |
| 23 | деревня | Сокколово | 121 |
| 24 | поселок | Терволово | 2011 |
| 25 | деревня | Хиндикалово | 21 |
| 26 | деревня | Хюттелево | 8 |
| 27 | деревня | Черново | 148 |
| 28 | деревня | Юля-Пурская | 26 |

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНИП 2.01.51-90.

Таблица 13.

Анализ размещенных ПРУ на территории поселения и их емкость

| № п.п. | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | зарегистрировано жителей чел | эваконаселение чел. | вместимость ПРУ чел. | количество ПРУ сущ. шт. | количество жителей на первую очередь чел. | количество жителей на расчетный срок чел. | общее количество укрываемых чел. | общая площадь ПРУ кв. м | проектная мощность ПРУ чел | необходимая площадь ПРУ с учетом существующих ПРУ кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Алапурская | 88 | - |  |  | 88 | 108 | 108 |  | 0 |  |
| 2 | деревня | Ахмузи | 4 | - |  |  | 199 | 199 | 199 |  | 0 |  |
| 3 | деревня | Большое Рейзино | 1165 | - | 1280 | 2 | 1165 | 1165 | 1165 | 728 | 1456 |  |
| 4 | деревня | Ивановка | 1158 | - |  |  | 1158 | 1158 | 1158 |  | 0 |  |
| 5 | деревня | Кезелево | 42 | - |  |  | 67 | 67 | 67 |  | 0 |  |
| 6 | деревня | Кемпелево | 14 | - |  |  | 28 | 28 | 28 |  | 0 |  |
| 7 | деревня | Корпиково | 147 | - |  |  | 147 | 147 | 147 |  | 0 |  |
| 8 | деревня | Котельниково | 54 | - |  |  | 78 | 78 | 78 |  | 0 |  |
| 9 | деревня | Куйдузи | 3 | - |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 |  |
| 10 | деревня | Кямяря | 8 | - |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 |  |
| 11 | деревня | Лайдузи | 3 | - |  |  | 3 | 35 | 35 |  | 0 |  |
| 12 | поселок | Малая Оровка | 30 | - |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 0 |  |
| 13 | деревня | Малое Рейзино | 58 | - |  |  | 58 | 78 | 78 |  | 0 |  |
| 14 | деревня | Мута-Кюля | 14 | - |  |  | 14 | 14 | 14 |  | 0 |  |
| 15 | деревня | Мыза-Ивановка | 1138 | - |  |  | 1138 | 1198 | 1198 |  | 0 |  |
| 16 | деревня | Педлино | 14 | - |  |  | 14 | 14 | 14 |  | 0 |  |
| 17 | деревня | Пеньково | 15 | - |  |  | 15 | 15 | 15 |  | 0 |  |
| 18 | деревня | Петрово | 45 | - |  |  | 45 | 45 | 45 |  | 0 |  |
| 19 | деревня | Пеушалово | 6 | - |  |  | 6 | 16 | 16 |  | 0 |  |
| 20 | деревня | Покизен-Пурская | 52 | - |  |  | 121 | 121 | 121 |  | 0 |  |
| 21 | поселок | Пудость | 2558 | 3020 | 2550 | 3 | 3571 | 3606 | 6626 | 2064 | 4128 | 1249 |
| 22 | деревня | Скворицы | 101 | - |  |  | 306 | 306 | 306 |  | 0 |  |
| 23 | деревня | Сокколово | 121 | - |  |  | 121 | 121 | 121 |  | 0 |  |
| 24 | поселок | Терволово | 2011 | - | 800 |  | 2151 | 2647 | 2647 | 504 | 1008 | 819,5 |
| 25 | деревня | Хиндикалово | 21 | - |  |  | 21 | 21 | 21 |  | 0 |  |
| 26 | деревня | Хюттелево | 8 | - |  |  | 8 | 8 | 8 |  | 0 |  |
| 27 | деревня | Черново | 148 | - |  |  | 148 | 198 | 198 |  | 0 |  |
| 28 | деревня | Юля-Пурская | 26 | - |  |  | 26 | 26 | 26 |  | 0 |  |
|  |  | ИТОГО | 9052 | 3020 | 4630 | 5 | 10737 | 11460 | 14480 | 3296 | 6592 | 2068,5 |

Из таблицы видно, что в связи с ростом численности населения в населенных пунктах и пребыванием эваконаселения необходимо строительство ПРУ в пос. Пудость общей площадью 1249м2 и в пос. Терволово 820м2. Организация ПРУ предлагается в подвальных помещениях административных зданий и многоквартирных домов.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Оповещение населения и управление по сигналам ГОЧС

В соответствии с совместным приказом МЧС, Государственного комитета по связи и информации и ВГТРК от 07.12.98 № 701/212/803, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения.

При разработке разделов «Связь и сигнализация» необходимо предусмотреть прием сигналов оповещения ГО и ЧС в автоматизированном режиме по проводным сетям с установкой на объектах соответствующего оборудования. В общественных, производственных и вспомогательных зданиях, помимо проводных сетей предусматривается создание сети телефонизации и сети приема эфирного телевизионного вещания. Разработку систем телефонизации и радиофикации осуществить в соответствии с техническими условиями Ленинградского областного филиала ОАО «Северо-западный Телеком».

Система оповещения объектов включает в себя следующие мероприятия:

- создание сети приема программ эфирного телевизионного вещания;

- создание сети речевого оповещения о ЧC, управляемой силами дежурного персонала каждого квартала, состоящей из громкоговорителей мощностью до 20 Вт, располагаемых вдоль основных транспортных магистралей и в местах скопления людей;

- установку комплекса технических средств, технически и программно сопряженных с территориальной системой автоматического централизованного оповещения, сопряженных с каналами связи сети общего пользования;

- установку звукоизлучающих точечных систем П-166ВАУ (электронные сирены) мощностью 250 - 1000Вт, обеспечивающих озвучивание участка территории;

- устройство абонентских радиоточек в помещениях административных зданий;

- создание объектовых систем оповещения (ОСО) зданий и сооружений;

- создание линейно-кабельных сооружений (распределительной и абонентской сетей) проводного радиовещания, обеспечивающих оповещение в административных зданиях;

- установку активного оборудования звукоусиления, обеспечивающего трансляцию программ проводного радиовещания, а также формирование и трансляцию предупредительного сигнала «Внимание всем» и последующего речевого сообщения по распределенной сети оповещения и трем программам сети проводного вещания.

На территории Пудостьского сельского поселения имеются звуковые сирены в следующих населенных пунктах:

- дер. Ивановка на здании конторы ОАО «Красногвардейский» сирена с-403 кВт;

- пос. Пудость - клуб, сирена с-40 3 кВт.

Установку технических средств управления системами оповещения предусмотреть в помещениях охраны, с круглосуточных дежурством, диспетчерских пунктах, проектируемого здания.

Электропитание оборудования приема и передачи сигналов ГО и ЧС, являющегося потребителем 1-й категории, осуществить либо с использованием двух независимых источников либо с применением систем гарантированного электропитания с продолжительностью функционирования, необходимого для осуществления эвакуации.

Для передачи и получения сигналов ГО ЧС на территории проектирования предусмотреть пункты приема сигналов ГОЧС, которые должны иметь полное программное обеспечение и аппаратное сопряжение с ТАСЦО Ленинградской области. Технические условия на подключение к ТАСЦО Ленинградской области необходимо получить в государственном учреждении «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» (тел.: (812) 595-82-74, (81361)93-405). Разработать раздел подключение к ТАСЦО Ленинградской области и привести его в разделе «слаботочные сети» для каждого конкретного объекта отдельно (на последующей стадии проектирования).

На территории Пудостьского сельского поселения предполагается развитие следующих видов связи:

- телефонизация;

- радиофикация;

- теплофикация.

Телефонизация

Основой развития сетей связи в Гатчинском муниципальном районе является переход на использование для связи между городскими и сельскими АТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов городской телефонной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по два телефона. Потребное количество телефонов ГТС для учреждений культурно-бытового обслуживания, гостиничного и оздоровительного комплексов определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

В настоящее время телекоммуникационные услуги на проектируемой территории, возможно, предоставить с использованием следующих технологий:

- на основе устройств абонентского доступа (Alcatel Litespan-1540, Teledata BroadAccess);

- на базе технологии PON (Пассивные оптические сети).

В соответствии с вышесказанным на застраиваемой территории необходимо:

- использовать центральную АТС в поселке Пудость, через которую запитывать мини АТС в остальные населенные пункты;

- для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м² на территории кварталов. Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт;

- от ЦАТС (пос. Пудость) в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до выделенных помещений (АД);

- по трассе прокладки проектируемых кабелей предусмотреть:

- прокладку существующей телефонной канализации (при необходимости);

- от ближайшего существующего телефонного колодца ОАО «Северо-Западный Телеком» Петербургского филиала запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 4-х каналов до выделенных помещений (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус;

- оборудование всех зданий кабельным вводом;

- от оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территории проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

- установить уличные оптические распределительные шкафы емкостью 600*2. Ориентировочная загрузка распределительных шкафов: 200 абонентов.

На абонентских кабельных линиях – применяются электрические кабели городские телефонные типа ТП (ГОСТ 22498-88), телефонные типа КТПЗБбШп (ТУ 16.К71-007-87), типа КСПЗ 1х4х0,64 (ТУ 16.К71-061-89).

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Радиофикация

Проводное вещание в Гатчинском муниципальном районе согласно "Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации", постепенно переводится на эфирное вещание. Переход на ФМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Радиотрансляция застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одной основной радиоточке. Потребное количество радиоточек ГРС для общественных секторов определяется ориентировочно по аналогам с другими подобными организациями и исходя из количества работающего персонала. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

От существующей УТП построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой диаметром 3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж.д. полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать в соответствии с ВСН 60-89 и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания, туризма и санаторно-курортного лечения систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Ленинградской области (п.3.2. НПБ 104-03).

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители типа ГР-Д (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Организация улично–дорожной сети и движения транспорта

Автомобильная дорога Стрельна – Кипень - Гатчина, находится в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) вокруг категоричного города Гатчина.

В соответствии с требованием СНиП 2.01.51—90 в местах их пересечения с границей этой зоны необходимо предусматривать строительство площадок для мойки и осмотра автотранспорта, приспосабливаемых в случае аварий на важных объектах для специальной обработки подвижного состава автотранспорта, сельскохозяйственных животных, одежды и предметов домашнего обихода, а также для санитарной обработки людей.

Для выполнения этого требования предлагается организация площадки для целей дезактивации за пределами Пудостьского сельского поселения.

Для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок на территории муниципального образования Пудостьского сельского поселение предусмотрено:

- развитие автомобильного транспорта;

- развитие железнодорожного транспорта.

Анализ перспективной интенсивности движения, уровней загрузки и технических категорий, автомобильных дорог Пудостьского сельского поселения при наиболее вероятном сценарии показывает, что необходима реконструкция автомобильной дороги III технической категории Стрельна-Кипень-Гатчина с доведением ее до нормативов автомобильной дороги II технической категории с 4 полосами движения (4 х 3,50 м).

Решения генерального плана приняты с учетом обеспечения беспрепятственной эвакуации населения с территории поселения. Подъезды к зданиям, проезды вокруг зданий расположены вне зон возможного разрушения, что позволит производить беспрепятственную эвакуацию людей с территории объектов.

## Защита населения и территории в военное время

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч, а на атомных станциях и химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

1. комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

- приспособления под защитные сооружения подвальных помещении во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

- приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

- приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Мероприятия по световой маскировке

Проектируемая территория находится в зоне световой маскировки. Для повышения устойчивости и в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 проектом необходимо предусмотреть мероприятия по светомаскировке освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах:

- частичное затемнение (ЧЗ). Режим ЧЗ предназначен для проведения подготовительных мероприятий к введению режима полного затемнения;

- полное затемнение (ПЗ). Режим ПЗ является основным режимом светомаскировки.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки - отключение освещения, в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, а также механический способ - установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Проектирование сетей наружного освещения проектируемых объектов осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и управления освещением поселения. Управление мероприятиями по световой маскировке освещения территории сохраняемых, реконструируемых и проектируемых объектов капитального строительства предусматривается децентрализованным - телемеханическим или дистанционным способом из пунктов управления освещением территории каждого объекта в отдельности. Управление осуществляется дежурным персоналом эксплуатирующих организаций. После выполнения мероприятий светомаскировки на отключенных фазах питания освещения снимаются предохранители и отключаются катушки автоматов дистанционного управления для предотвращения несанкционированного включения освещения средствами автоматики.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме Ч3 не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки к различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 - 3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 - 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного объекта.

## Защита населения и территории при ЧС

Решения по беспрепятственному вводу и передвижению сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Пудостьское сельское поселение расположено на автодороге регионального значения Стрельна-Кипень-Гатчина, которой связано с административным центром муниципального района г. Гатчина, что позволяет быстро организовать беспрепятственный подъезд сил и средств спасательных подразделений для ликвидации ЧС.

Таким образом, ввод на территорию сил и средств для ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений.

Ширина не заваливаемой части дорог в пределах допустимых границ зон возможного распространения завалов принята не менее 7 метров (СНиП 2.01.51-90).

При проектировании наружных инженерных сетей предусмотрено расположение пожарных гидрантов в необходимом количестве, которые необходимо располагать вне зон возможных завалов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в генеральном плане Пудостьского сельского поселения предусмотрено:

1. обеспечение жилых, производственных и общественно-деловых зон телефонной связью, радиосвязью и телевизионным вещанием, системой диспетчеризации для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и пожарах, для связи со службами спасения;

2. обеспечение надежности энергоснабжения потребителей от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания;

3. обеспечение устойчивости использования источников водоснабжения, в том числе:

- обеспечение условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории населенных пунктов из жилых районов на дороги не менее чем в двух направлениях;

- обеспечение условий организации беспрепятственного подъезда сил и средств спасательных подразделений для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений.

### При ЧС техногенного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС

Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров является причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

Первая очередь:

- строительство пожарного депо в территориальном центре Пудостьского сельского поселения в восточной части дер. Ивановка;

- оборудование существующих водных объектов необходимыми подъездами и спусками в населенных пунктах, в которых количество жителей более 50 человек;

- создание внештатных пожарных добровольных команд;

- создание минерализованных полос в:

  - пос. Терволово 740 м;

  - дер. Пеушалово 170 м;

  - дер. Лайдузи 630 м.

  - опашка территорий, прилегающих к лесной зоне;

  - дер. Алапурская 500 м;

  - дер. Кезелево 150 м.

Расчетный срок:

- не допускать строительство объектов на прилегающих к лесным массивам территориях;

- оборудование водных объектов и подъездов к ним в населенных пунктах, в которых количество жителей менее 50 человек, в связи с большой разрозненностью населенных пунктов друг от друга;

- строительство пожарного депо в производственной зоне в юго-восточной части Пудостьского сельского поселения.

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве это ошибки персонала, отказы оборудования, а так же отказы (разрушения) коммуникаций.

Первая очередь:

- контроль за выполнением мер безопасности на объектах систем жизни обеспеченности.

Расчетный срок:

- установка дублирующего оборудования систем жизни обеспеченности.

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

В соответствии с требованиями СНИП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями ИТМ Главного Управления МЧС России по Ленинградской области исх. № 1567-2-4-3 от 01.06.2010 г. (Том 1), рядом с территорией проектирования расположены потенциально опасные объекты:

- радиационно-опасные: Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова;

- котельные;

- взрывоопасные: Ленинградская станция подземного хранения газа- 5 класс опасности.

Первая очередь:

- поддержание в технической исправности ПРУ на территории населенных пунктов и иных устройств по предупреждению ЧС;

- организация или строительство ПРУ в пос. Пудость общей площадью 1243 м2 и пос. Терволово 820 м2.

- организация установки средств массового оповещения (сирен, громкоговорителей) в следующих населенных пунктах:

Таблица 14.

Установка средств массового оповещения

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Алапурская |
| 2 | деревня | Ахмузи |
| 3 | деревня | Большое Рейзино |
| 4 | деревня | Кезелево |
| 5 | деревня | Кемпелево |
| 6 | деревня | Корпиково |
| 7 | деревня | Котельниково |
| 8 | деревня | Куйдузи |
| 9 | деревня | Кямяря |
| 10 | деревня | Лайдузи |
| 11 | деревня | Малая Оровка |
| 12 | деревня | Малое Рейзино |
| 13 | деревня | Мута-Кюля |
| 14 | поселок | Мыза-Ивановка |
| 15 | деревня | Педлино |
| 16 | деревня | Пеньково |
| 17 | деревня | Петрово |
| 18 | деревня | Пеушалово |
| 19 | деревня | Покизен-Пурская |
| 20 | деревня | Скворицы |
| 21 | деревня | Сокколово |
| 22 | поселок | Терволово |
| 23 | деревня | Хиндикалово |
| 24 | деревня | Хюттелево |
| 25 | деревня | Черново |
| 26 | деревня | Юля-Пурская |

Аварии на транспорте

Возможны аварии с потенциально опасными веществами, перевозимыми по автомобильной дороге Стрельна – Кипень - Гатчина регионального значения в Ленинградской области, дорогам районного значения, железнодорожным транспортом а именно:

- взрыв при перевозке аммиака максимальной массой 5 т;

- взрыв взрывчатых веществ максимальной массой 1000 кг.

### При ЧС природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений и выделением первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГОЧС

Грозы

Среднегодовая продолжительность гроз в районе строительства составляет 40-60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 1 км2/год. Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а так же занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры). Температура наиболее холодной пятидневки для данного района строительства с обеспеченностью 0,92 составляет минус 26°С, с обеспеченностью 0,98 минус 30°С.

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/см2.

Ливневые дожди и подтопление грунтовыми водами

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района строительства, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Первая очередь:

- проведение семинаров с жителями поселения по действиям в ситуациях ЧС природного характера;

- проведение практических занятий по эвакуации с объектов проведения массового скопления населения;

- разработка и утверждения планов действий при ЧС природного характера;

- строительство систем внешнего оповещения граждан по сигналам ЧС в населенных пунктах.

Таблица 15.

Строительство систем внешнего оповещения

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня | Алапурская | 1 |
| 2 | деревня | Ахмузи | 1 |
| 3 | деревня | Большое Рейзино | 1 |
| 4 | деревня | Кезелево | 1 |
| 5 | деревня | Кемпелево | 1 |
| 6 | деревня | Корпиково | 2 |
| 7 | деревня | Котельниково | 1 |
| 8 | деревня | Куйдузи | 1 |
| 9 | деревня | Кямяря | 1 |
| 10 | деревня | Лайдузи | 1 |
| 11 | деревня | Малое Рейзино | 1 |
| 12 | деревня | Мута-Кюля | 1 |

Расчетный срок:

- строительство систем внешнего оповещения граждан по сигналам ЧС в населенных пунктах.

Таблица 16.

Строительство систем внешнего оповещения

| № п.п. | Тип населенного пункта | Наименование населенного пункта | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | поселок | Мыза-Ивановка | 4 |
| 2 | деревня | Педлино | 1 |
| 3 | деревня | Пеньково | 1 |
| 4 | деревня | Петрово | 1 |
| 5 | деревня | Пеушалово | 1 |
| 6 | деревня | Покизен-Пурская | 1 |
| 7 | деревня | Скворицы | 2 |
| 8 | деревня | Сокколово | 1 |
| 9 | поселок | Терволово | 6 |
| 10 | деревня | Хиндикалово | 1 |
| 11 | деревня | Хюттелево | 1 |
| 12 | деревня | Черново | 2 |
| 13 | деревня | Юля-Пурская | 1 |

- своевременная чистка (подрезка) деревьев в жилых зонах и местах размещения ВЛ и наружного газопровода;

- покупка специальной техники или заключение договоров с собственниками техники для ликвидаций последствий ЧС природного характера.

# ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения

Первая очередь:

- ремонт и реконструкция существующих ПРУ;

- приспособление бани в пос. Терволово для дезактивации людей;

- по возможности не планировать размещение производств и кварталов с высокой плотностью застройки в зонах наложения возможного воздействия факторов ЧС от разных объектов.

Расчетный срок:

- приспособление бани в пос. Пудость для дезактивации людей.

## Защита населения и территории с учетом численности размещаемого рассредоточиваемого населения, в том числе по обеспечению ЗС ГО, транспортного сообщения для доставки НРС в зону возможных разрушений и обратно.

Мероприятия по защите людей

Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных производственных предприятиях.

Частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации 1,34х10-5. Техническими мероприятиями по снижению риска возникновении ЧС могут быть:

- своевременное выполнение предписаний Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- соблюдение норм и правил промышленной безопасности, в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера при эксплуатации объекта;

- периодический контроль за содержанием в исправном состоянии оборудования ТП и ПС;

- своевременная замена изношенного оборудования и его модернизация;

- проведение регулярных тренировок по действиям обслуживающего персонала ТП и ПС в случаях аварийных ситуаций.

Защита от опасных природных явлений

В районе строительства наблюдаются сильные ветра, ливни и снегопады.

Для защиты от опасных природных явлений необходимо предусмотреть технические решения, направленные на снижение негативных воздействий указанных явлений:

- ливневые дожди (град) – затопление территории предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном от зданий, а также проектированием системы ливневой канализации. Конструкция дорожной одежды должна быть разработана в соответствии с инструкцией по проектированию жестких дорожных одежд (ВСН 197-91). Автомобильные проезды и открытые стоянки запроектировать с бортовым камнем;

- ветровые и снеговые нагрузки - расчет основных несущих и ограждающих строительных конструкций общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений на восприятие нормативной снеговой и ветровую нагрузку в соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» при скорости ветра 23 м/с - ветровое давление 30 кгс/м2;

- сильные морозы (температурные нагрузки) - теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло- , газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Санкт-Петербурга. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молнии защиты зданий и сооружений» здание должно быть оборудовано системой защиты от разрядов атмосферного электричества;

- поверхностный сток и понижение уровня грунтовых вод;

- в целях понижения уровня грунтовых вод на территории площадок нового освоения, проектом предлагается, устройство локального кольцевого дренажа зданий, со сбросом дренажных вод в общесплавную канализацию механическим путем (откачкой насосами избыточных вод из дренажной системы).

Конструкция дренажа определяется на дальнейших стадиях проектирования, с учетом конкретных гидрогеологических условий.

Для усиления несущей способности поверхностных грунтов предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в систему водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

Мероприятия по предупреждению террористических актов и хищений имущества

Для предотвращения проникновения на территорию проектируемых объектов предусмотреть устройство технических средств охраны и круглосуточное дежурство в зданиях и комплексах. Места размещения дежурных смен устанавливаются Заказчиком на последующих этапах проектирования.

## Предложения медицинскому обслуживанию

Защита больных, медицинского и обслуживающего персонала учреждений здравоохранения, располагающихся за зонами возможных сильных разрушений категорированных городов и объектов особой важности, а также лечебных учреждений, развертываемых в военное время, предусматривается в противорадиационных укрытиях, расположенных на территории поселения (ПРУ).

## Предложения по культурно-бытовому обслуживанию

Обустройство зданий предназначенных для проведения массовых мероприятий системами оповещения и беспрепятственными выходами. Обустройство в цокольных этажах зданий мест под размещение ПРУ.

## Мероприятия по функционированию водо-, электро-, тепло- и газоснабжения

Водопотребление

Необходимо провести ремонт и реконструкцию существующих скважин и водонапорных башен. Для обеспечения водой зон перспективной застройки необходимо бурение новых скважин и строительство водонапорных башен.

Сети водопровода

В населенных пунктах, не имеющих сетей водоснабжения, необходимо предусмотреть прокладку сетей.

Сооружения и оборудование

При подаче в сети централизованного водоснабжения воды питьевого качества необходимо проводить предварительную подготовку и обеззараживание воды. Для этого на водозаборах необходимо устройство очистных сооружений с обеззараживанием воды. Рекомендуется применять ультрафиолетовое обеззараживание. Для усреднения расходов чистой воды необходимо строительство водонапорных башен.

Пожарное водоснабжение

На сетях водопровода необходимо устройство пожарных гидрантов, для обеспечения наружного пожаротушения. Пожарные гидранты ставятся на расстояние не более 150 м друг от друга. Необходимо устройство пожарных водоемов.

Расход воды на наружное пожаротушение из сетей хозяйственно – питьевого водоснабжения составляет 10 л/сек, при расчетном количестве одновременных пожаров 1.

Теплоснабжение

В рамках развития теплоснабжения района, в соответствии с Программой ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» по реконструкции систем теплоснабжения Гатчинского муниципального района на среднесрочный период 2008-2014 г.г., намечается:

- проведение мероприятий, направленных на сокращение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя.

Кроме того, в целях сокращение тепловых потерь при транспортировке теплоносителя, необходимо произвести подземную прокладку тепловых сетей из предварительно теплоизолированных труб.

Газоснабжение

Непосредственно газификация Пудостьского сельского поселения предполагает выполнение следующих задач:

- строительство наружных газопроводов (от ГРС до потребителя);

- монтаж внутренних газопроводов, в том числе для обвязки технологического оборудования;

- монтаж газового оборудования для ГРП (газорегуляторных пунктов), котельных, тепло генераторов;

- работы по пуско-наладке оборудования в рамках газификации Пудостьского сельского поселения. Проведение пуско-наладочных работ на газовом оборудовании для газорегуляторных пунктов (ГРП), котельных (в том числе блочных);

- проведение комплексного сервисного обслуживания внутреннего газового и котельного оборудования;

- техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства.

Электроснабжение

По степени надежности электроснабжения объекты относятся к потребителям II-III категории по ПУЭ. Проектируемые РТП рекомендуются закрытого типа. При проектировании схем внешнего электроснабжения необходимо предусматривать их электропитание от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания.

Диспетчеризация

Для Пудостьского сельского поселения генеральным планом предусмотрено размещение объединенного диспетчерского пункта в поселке Пудость, где собирается вся информация о работе инженерного оборудования (в том числе и противопожарного) от всех зданий, расположенных в группе кварталов за исключением предприятий, где намечается организация внутренних или отраслевых служб диспетчеризации.

На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях режимов функционирования систем инженерного оборудования, об авариях и предаварийных ситуациях на контролируемых объектах (затопление, загазованность, пожар и т.п.), а также на диспетчерский пункт может быть передана информация о состоянии оборудования на объекте, изменение текущих или интегральных значений параметров, другие данные о состоянии объекта.

С диспетчерского пункта на объекты диспетчеризации передаются команды управления оборудованием, изменения режимов работы, положения датчиков устройств автоматического управления, а также могут быть переданы команды на подключение приборов телеизмерения или устройств сигнализации состояния оборудования и другие команды.

Объекты и объемы диспетчеризации следует, как правило, определять в соответствии с рекомендуемым приложением 2 ВСН 60-89, если нормативными документами (строительными нормами и правилами, правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденными Госгортехнадзором и др.), а также заданием на проектирование не установлены другие объекты и объемы.

Телевидение

В связи с ростом количества программ и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами рассматриваемый район проектируется оснастить системой кабельного телевидения, обеспечивающей приём и просмотр, как минимум, до 12 телевизионных программ в метровом диапазоне.

За основу расчёта количества телевизионных приёмников для проектируемого района применён ТСН 30-306-2002.

Перспективой развития телевещания планируется переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

При проектировании СКТ необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ-1 и антенного комплекса на высотной части проектируемого здания. При наличии воздушно-кабельных переходов над пятном застройки необходимо осуществить их вынос по согласованию с владельцем сетей.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропуская 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

Количество телевизионных приёмников уточняется на следующей стадии проектирования.

Мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей территории

По степени надежности электроснабжения объекты относятся к потребителям II-III категории по ПУЭ.

При проектировании схем внешнего электроснабжения необходимо предусматривать их электропитание от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания.

Обеспечение надежности электроснабжения потребителей I категории (пожарно-охранная сигнализация, противопожарное оборудование и т.д.) в объектах социально-бытового назначения осуществляется путем устройства автоматического переключения на резерв (АВР) устанавливаемого на главных распределительных щитах (ГРЩ) проектируемых объектов.

Дополнительные требования к ИТМ ГОЧС

На последующих стадиях проектирования произвести отдельное согласование с органами МЧС по вопросам строительства трансформаторных подстанций, ГРП и котельных.

В соответствии с требованиями п. 10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На территории проектирования:

- предусматривается здания и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей;

- предусматривается использование прачечных, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки одежды;

- предусматриваются станций технического обслуживания автомобилей с постами мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, для которых существует возможности приспособления для специальной обработки подвижного состава автотранспорта.